Urząd Gminy Kobierzyce

al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

GMINY KOBIERZYCE

Kobierzyce, 2007

1.	Wprowadzenie	2

2.	stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy kobierzyce w latach 2004-2006	2

2.1.	Dane ilościowe i jakościowe, wg wojewódzkiej bazy danych	2

2.1.1.	Odpady wytworzone	2

2.1.2.	Odpady poddane odzyskowi i unieszkodliwione	4

2.2.	Dane ilościowe i jakościowe, wg informacji Gminy Kobierzyce	5

2.2.1.	Zmieszane odpady komunalne	5

2.2.2.	Odpady zbierane selektywnie	7

2.2.3.	Gospodarka komunalnymi odpadami niebezpiecznymi	8

2.2.4.	Gospodarka komunalnymi odpadami wielkogabarytowymi	8

2.3.	Stan formalno-prawny składowiska odpadów w Cieszycach	8

2.4.	Regulamin utrzymania czystości i porządku	11

2.5.	Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących odbiór odpadów komunalnych	11

3.	Główne założenia gpgo	12

3.1.	Cele dla poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych	12

3.2.	Proponowany system gospodarki odpadami	13

3.3.	Zadania krótkoterminowe (do roku 2007)	15

3.4.	Zadania w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń regulujących gospodarkę odpadami	16

4.	stan realizacji działań zapisanych w gminnym planie gospodarki odpadami	16

5.	ocena systemu monitoringu	19

6.	zmiany organizacyjno-prawne mające wpływ na realizację lub konieczne zmiany zapisów gpgo	20

6.1.	Zmiany w prawie	20

6.1.1.	Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	20

6.1.2.	Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	21

6.1.3.	Ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska	21

6.1.4.	Ustawa o zmianie ustawy o odpadach	22

6.1.5.	Zmiana rozporządzenia w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami	23

6.1.6.	Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi	23

6.1.7.	Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów	24

6.1.8.	Rozporządzenie w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami	24

6.1.9.	Rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym	24

6.2.	Związek Międzygminny	25

7.	Podsumowanie	25

Cytowane akty prawne	27

# Wprowadzenie

Plan gospodarki odpadami gminy Kobierzyce został uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce 3 listopada 2004 r. – uchwała nr XXXIII/412/04.

Konieczność sporządzenia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami wynika z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628 ze zm.) [i]. Zgodnie z nim wójt gminy zobowiązany jest do przedłożenia radzie gminy i zarządowi powiatu sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Sprawozdanie sporządza się za okres dwóch lat kalendarzowych realizacji planu wg stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres a przedkłada się radzie gminy i zarządowi powiatu do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

W przypadku GPGO gminy Kobierzyce okres sprawozdawczy upływa 31 grudnia 2006 r.

Sprawozdanie obejmuje:

wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie gminy,

stan formalno-prawny instalacji gospodarki odpadami zlokalizowanych na terenie gminy,

wyszczególnienie założeń gminnego planu gospodarki odpadami na lata 2004-2006,

opis stanu realizacji zadań określonych w gpgo,

wyszczególnienie i ocenę źródeł finansowania realizowanych zadań,

ocena systemy monitoringu działań,

podsumowanie.

Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez zespół WAMECO s.c. Ryszard Szpadt, Wojciech Górnikowski.

# stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy kobierzyce w latach 2004-2006

## Dane ilościowe i jakościowe, wg wojewódzkiej bazy danych

W tabelach poniżej zestawiono na podstawie informacji z wojewódzkiej bazy danych rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy Kobierzyce w 2004 i 2005 r.

Sprawozdanie obejmuje okres do 31 grudnia 2006 r. jednak przedsiębiorcy objęci obowiązkiem sprawozdawczym mają czas na złożenie Marszałkowi Województwa informacji o wytwarzanych, odzyskiwanych i unieszkodliwianych odpadach do końca pierwszego kwartału roku następnego tak, więc wojewódzka baza danych nie zawiera danych dotyczących 2006 r.

### Odpady wytworzone

W 2004 r. wytwórcy odpadów z terenu gminy Kobierzyce wykazali wytworzenie blisko 15 tys. Mg odpadów, w tym około 2,2% stanowiły odpady niebezpieczne (blisko 330 Mg). Wojewódzka baza danych zawiera sprawozdania 12 wytwórców, którzy wykazali wytworzenie 36 rodzajów odpadów.

W 2005 r. wytwórcy odpadów z terenu gminy Kobierzyce wykazali wytworzenie około 10,8 tys. Mg odpadów, w tym ponad 3,5% stanowiły odpady niebezpieczne (ponad 390 Mg). Wojewódzka baza danych zawiera sprawozdania 7 wytwórców, którzy wykazali wytworzenie 33 rodzajów odpadów.

Wśród odpadów, które zostały ujęte w wojewódzkiej bazie danych dominują odpady z przetwórstwa produktów spożywczych (podgrupa 02 03 wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) [ix]), a wśród odpadów niebezpiecznych - odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali.

Ciekawe jest, iż wytwórcy nie wykazali wytworzenia odpadowych olejów. Choćby ten fakt świadczy o niedostatecznym realizowaniu przez wytwórców odpadów obowiązku składania informacji o wytwarzanych odpadach.

Wojewódzka baza danych zawiera dane 11 posiadaczy odpadów z terenu gminy Kobierzyce.

Tabela 1	Zestawienie rodzajów i ilości odpadów wytworzonych w 2004 i 2005 r. na terenie gminy Kobierzyce; wg wojewódzkiej bazy danych

| rodzaje odpadów | odpady wytworzone |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 |
| odpady inne niż niebezpieczne |
| 02 01 03 | odpadowa masa roślinna | 2,000 |  |
| 02 02 03 | surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 84,100 |  |
| 02 03 04 | surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |  | 63,800 |
| 02 03 05 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 312,600 | 1 708,600 |
| 02 03 99 | inne niewymienione odpady | 11 293,800 | 7 615,200 |
| 08 03 18 | odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 |  | 0,100 |
| 08 03 99 | inne niewymienione odpady |  | 19,400 |
| 09 01 07 | błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra |  | 3,500 |
| 10 01 01 | żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów | 0,800 |  |
| 12 01 03 | odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 496,100 |  |
| 12 01 05 | odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 681,400 | 148,300 |
| 15 01 01 | opakowania z papieru i tektury | 877,900 | 152,400 |
| 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych | 163,100 | 29,500 |
| 15 01 03 | opakowania z drewna | 113,100 |  |
| 15 01 04 | opakowania z metali | 26,300 | 41,500 |
| 15 01 05 | opakowania wielomateriałowe | 3,600 | 17,800 |
| 15 01 07 | opakowania ze szkła |  | 8,100 |
| 15 02 03 | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne | 14,100 | 20,700 |
| 16 01 03 | zużyte opony | 21,600 |  |
| 16 01 17 | metale żelazne | 9,900 |  |
| 16 01 20 | szkło | 11,700 |  |
| 16 02 14 | zużyte urządzenia inne niż 16 02 09 do 16 02 13 | 0,100 | 0,200 |
| 16 03 04 | nieorganiczne odpady inne niż 16 03 03 i 16 03 80 |  | 7,300 |
| 16 03 06 | organiczne odpady inne niż 16 03 05 i 16 03 80 |  | 31,400 |
| 17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 4,100 |  |
| 17 01 80 | usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |  | 2,100 |
| 17 02 01 | drewno | 0,500 |  |
| 17 04 05 | żelazo i stal | 1,800 | 25,300 |
| 17 09 04 | zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu | 1,100 |  |
| 19 08 09 | tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne |  | 17,100 |
| 19 12 01 | papier i tektura | 373,200 | 467,200 |
| 20 01 01 | papier i tektura | 1,800 |  |
| 20 01 25 | oleje i tłuszcze jadalne | 6,700 |  |
| 20 03 04 | szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 120,000 |  |
|  | wytworzone odpady inne niż niebezpieczne, razem | 14 621,300 | 10 379,500 |
| odpady niebezpieczne |
| 08 01 11* | odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne |  | 0,100 |
| 09 01 01* | wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów |  | 0,900 |
| 09 01 04* | roztwory utrwalaczy | 3,528 | 3,925 |
| 11 01 05* | kwasy trawiące | 52,000 | 46,000 |
| 11 01 07* | alkalia trawiące | 35,900 | 27,000 |
| 12 01 09* | odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 178,000 | 281,500 |
| 13 05 02* | szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 21,000 | 24,000 |
| 13 05 08* | mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 28,760 | 8,000 |
| 15 02 02* | sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach) | 0,301 | 0,233 |
| 16 01 07* | filtry olejowe | 0,021 | 0,180 |
| 16 02 13* | zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy | 0,651 | 1,045 |
| 16 05 07* | zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne |  | 0,036 |
| 16 06 01* | baterie i akumulatory ołowiowe | 8,025 | 0,268 |
|  | wytworzone odpady niebezpieczne, razem | 328,186 | 393,187 |
|  | odpady wytworzone, razem | 14 949,486 | 10 772,687 |

### Odpady poddane odzyskowi i unieszkodliwione

Wojewódzka baza danych zawiera informacje od trzech podmiotów prowadzących na terenie gminy Kobierzyce odzysk odpadów. W tabeli 2 zestawiono rodzaje i ilości odpadów poddanych odzyskowi na terenie gminy Kobierzyce w 2004 i 2005 r. Odpady były wykorzystywane w ramach eksploatacji i rekultywacji składowiska odpadów oraz do produkcji betonu towarowego.

Poniżej zestawiono dwie tabele (nr 2 i 3) zawierające dane dotyczące odpadów poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu na terenie gminy Kobierzyce w 2004 i 2005 r. Tabela 2 zawiera informacje zawarte w wojewódzkiej bazie danych. Tabela 3 zawiera informacje zawarte w wojewódzkiej bazie danych skorygowanych na podstawie korekty przesłanej przez Gminę Kobierzyce dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów na składowisku w Cieszycach. Pierwotnie administrator składowiska w Cieszycach wykazał, że w 2004 i 2005 r. zmieszane odpady komunalne (20 03 01) poddawane były jedynie unieszkodliwieniu (tabela 2), podczas gdy 15 września 2004 r. Starosta Powiatu Wrocławskiego wydał zgodę na zamknięcie składowiska odpadów w Cieszycach obejmującą wykorzystanie odpadu 20 03 01 do kształtowania bryły składowiska. Traktując wykorzystanie odpadów do formowania złoża odpadów jako odzysk, Gmina Kobierzyce skorygowała sprawozdanie do wojewódzkiej bazy danych – tabela 3.

Wg wojewódzkiej bazy danych w 2004 r. poddano odzyskowi ponad 1,7 tys. Mg odpadów, a w 2005 r. - ponad 10-krotnie więcej. Wiązało się to z rozpoczęciem rekultywacji gminnego składowiska odpadów w Cieszycach.

Wojewódzka baza danych zawiera dane zaledwie jednego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów – Gminy Kobierzyce – eksploatującego składowisko odpadów w Cieszycach. Podmiot ten wykazał unieszkodliwienie przez składowanie:

w roku 2004 1524,7 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,

w roku 2005 1540,3 Mg zmieszanych odpadów komunalnych.

Ilości odpadów poddawanych unieszkodliwieniu pozostają na stałym poziomie.

Wg korekty Gminy unieszkodliwieniu poddano:

w roku 2004 1081,8 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,

w roku 2005 0,0 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,

a odzyskowi poddano:

w roku 2004 460,9 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,

w roku 2005 1540,3 Mg zmieszanych odpadów komunalnych.

Tabela 2	Zestawienie rodzajów i ilości odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwieniu w 2004 i 2005 r. na terenie gminy Kobierzyce; wg wojewódzkiej bazy danych

| rodzaje odpadów | odpady poddane odzyskowi | proces odzysku |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 |  |
| odpady poddane odzyskowi |
| 10 01 01 | żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów | 1 694,4 |  | R14 |
| 10 01 02 | popioły lotne z węgla | 29,2 | 4 501,0 |  |
| 17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |  | 305,3 |  |
| 17 01 02 | gruz ceglany |  | 2 377,1 |  |
| 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 17 05 03 |  | 6 651,9 |  |
| 17 09 04 | zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu |  | 73,6 |  |
| 20 02 02 | gleba i ziemia, w tym kamienie |  | 4 491,8 |  |
|  | odpady odzyskane, razem | 1 723,6 | 18 400,70 |  |
| odpady poddane unieszkodliwieniu |
| 20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1 524,7 | 1 540,3 | D5 |
|  | odpady unieszkodliwione, razem | 1 524,7 | 1 540,3 |  |

Tabela 3	Zestawienie rodzajów i ilości odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwieniu w 2004 i 2005 r. na terenie gminy Kobierzyce; z uwzględnieniem korekty do wojewódzkiej bazy danych przesłanej przez Gminę do UMWD (dotychczas nieuwzględniona w bazie)

| rodzaje odpadów | odpady poddane odzyskowi | proces odzysku |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 |  |
| odpady poddane odzyskowi |
| 10 01 01 | żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów | 1 694,4 |  | R14 |
| 10 01 02 | popioły lotne z węgla | 29,2 | 4 501,0 |  |
| 17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |  | 305,3 |  |
| 17 01 02 | gruz ceglany |  | 2 377,1 |  |
| 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 17 05 03 |  | 6 651,9 |  |
| 17 09 04 | zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu |  | 73,6 |  |
| 20 02 02 | gleba i ziemia, w tym kamienie |  | 4 491,8 |  |
| 20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 460,9 | 1 540,3 |  |
|  | odpady odzyskane, razem | 2 184,60 | 19 941,0 |  |
| odpady poddane unieszkodliwieniu |
| 20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1 081,8 | 0,0 | D5 |
|  | odpady unieszkodliwione, razem | 1 081,8 | 0,0 |  |

## Dane ilościowe i jakościowe, wg informacji Gminy Kobierzyce

### Zmieszane odpady komunalne

Na koniec roku 2006 około 95% mieszkańców gminy Kobierzyce objętych było zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych. Obsługą mieszkańców zajmowały się trzy niżej wymienione podmioty o następujących udziałach w rynku:

ZUK HADLUX Sp. z o.o.	68%,

STAN Usługi Transportowo-Towarowe 	29%,

PHK TRANSFORMERS Sp. z o.o.	3%.

Tabela 4	Zestawienie ilości zmieszanych odpadów komunalnych wywożonych na gminne składowisko odpadów jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów w latach 2004-2006; wg informacji Gminy

| rok | ilość zmieszanych odpadów komunalnych trafiających na gminne składowisko | liczba mieszkańców gminy | odsetek mieszkańców korzystających z odbioru zmieszanych odpadów komunalnych | odsetek odbieranych odpadów trafiający na gminne składowisko | wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | w przeliczeniu na mieszkańca gminy | w przeliczeniu na mieszkańca korzystającego z wywozu |
|  |  |  |  |  | kg | kg |
| 2004 | 1 542,7 | 12 590 | 0,95 | 0,97 | 123 | 140 |
| 2005 | 1 540,3 | 12 895 | 0,95 | 0,97 | 119 | 137 |
| 2006 | 1 720,8 | 13 435 | 0,95 | 0,97 | 128 | 147 |

Odpady odbierane przez PHK TRANSFORMERS wywożone są do unieszkodliwienia poza teren gminy Kobierzyce, pozostałe odpady trafiają na składowisko odpadów w Cieszycach.

W tabeli 4 zestawiono ilości zmieszanych odpadów komunalnych wywożonych na gminne składowisko odpadów w Cieszycach. Dane te zestawiono z liczbą mieszkańców gminy, odsetkiem podpisanych umów, co pozwoliło oszacować jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy Kobierzyce, który w latach 2004-2006 wzrósł ze 140 do 147 kg rocznie na mieszkańca objętego zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych. Wskaźnik liczony w odniesieniu do wszystkich mieszkańców gminy wzrósł ze 123 do 128 kg rocznie na mieszkańca gminy.

Z zestawienia tego wynika, że w gminie Kobierzyce notuje się intensywny wzrost liczby mieszkańców 2-4% a także stopniowy wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzanych odpadów komunalnych – 4% w okresie 2004-2006

Tabela 5	Odpady przyjęte do odzysku i unieszkodliwienia na składowisko odpadów w Cieszycach; wg informacji Gminy

| kod | rodzaj | ilość | metoda odzysku lub unieszk. | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 |
| 20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1 081,8 | D5 | składowane |
|  |  | 460,9 | R14 | kształtowanie bryły złoża odpadów |
| 2005 |
| 17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 305,2 | R14 | warstwy izolacyjne |
| 17 01 02 | gruz ceglany | 2 377,1 | R14 |  |
| 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 17 05 03* | 6 651,9 | R14 |  |
| 17 09 04 | zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 17 09 01* do 03* | 73,6 | R14 | kształtowanie bryły złoża odpadów |
| 20 02 02 | gleba i ziemia, w tym kamienie | 4 491,8 | R14 |  |
| 20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1 540,3 | R14 |  |
| 2006 |
| 17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 193,4 | R14 | warstwy izolacyjne |
| 17 01 02 | gruz ceglany | 773,1 | magazynowane do wykorzystania na warstwy izolacyjne i rekultywacyjne w procesie R14 |
| 17 01 07 | zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06* | 421,0 |  |
| 17 01 81 | odpady z remontów i przebudowy dróg | 1 100,0 |  |
| 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 17 05 03* | 33 377,6 |  |
| 17 05 06 | urobek z pogłębiania, inny niż 17 05 05* | 505,6 |  |
| 20 02 03 | inne odpady nieulegające biodegradacji | 0,8 |  |
| 20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1 720,8 | D5 | składowane |

Z uwagi na brak badań morfologicznych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy, zarówno w roku wyjściowym 2004 jak i w okresie późniejszym nie ma możliwości wypowiedzenia się na temat zmian składu morfologicznego odpadów komunalnych z terenu gminy Kobierzyce.

### Odpady zbierane selektywnie

W okresie objętym sprawozdaniem na terenie gminy Kobierzyce prowadzona była selektywna zbiórka odpadów surowcowych. Zbiórka prowadzona była jak dotychczas w systemie pojemnikowym. Na koniec roku 2006 na terenie gminy ustawionych było 163 pojemniki, w tym:

61 na tworzywa sztuczne,

51 na papier,

51 na szkło mieszane.

Do końca 2006 roku obsługa selektywnej zbiórki na terenie gminy Kobierzyce powierzona była Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich.

Od stycznia 2007 r. selektywną zbiórkę są zobowiązani prowadzić przedsiębiorcy posiadający zezwolenie wójta na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Dwa podmioty odbierające odpady komunalne podpisały umowy z podmiotem dotychczas prowadzącym selektywną zbiórkę i ZGK Kąty Wr. w imieniu tych podmiotów będzie obsługiwał selektywną zbiórkę. Koszty selektywnej zbiórki ponosić będą podmioty prowadzące odbieranie odpadów komunalnych, wiąże się to z podniesieniem stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców.

15 grudnia 2006 r. Rada Gminy Kobierzyce przyjęła uchwałę nr II/16/06 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. Uchwała podnosi stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z obowiązujących dotychczas 33 zł/m3 odpadów netto do 41 zł/m3 odpadów netto (z 3,80 zł do 4,51 zł netto za opróżnienie pojemnika 110 dm3). Uchwała pozostawia stosowanie obniżonej stawki (w wysokości 90% stawki podstawowej) za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.

W tabeli 6 zestawiono efekty selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na ternie gminy Kobierzyce w latach 2004-2006. Jednostkowy wskaźnik selektywnej zbiórki wyrażony jako masa selektywnie zebranych odpadów w ciągu roku przypadająca na jednego mieszkańca gminy wzrósł w okresie od 2003 do 2006 z 8,8 do 13 kg/Mk a.

Zaobserwowano znaczny spadek kosztów ponoszonych na obsługę selektywnej zbiórki. W tabeli 7 zestawiono koszty obsługi selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w gminie Kobierzyce. Ponoszone w okresie 2003-2006 koszty całkowite spadły o blisko 53%, koszty jednostkowe przeliczane na Mg odpadów o ponad 70%, koszty jednostkowe przeliczane na mieszkańca o blisko 57%.

Tabela 6	Zestawienie wyników selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy Kobierzyce w latach 2004-2006; wg informacji Gminy

| kod | rodzaj odpadów | odpady zebrane i przekazane do odzysku, kg |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych | 10 880 | 11 090 | 13 350 | 27 060 |
| 15 01 01 | opakowania z papieru i tektury | 27 990 | 34 770 | 30 040 | 53 270 |
| 15 01 07 | opakowania ze szkła | 66 450 | 77 370 | 75 240 | 94 180 |
| razem | 105 320 | 123 230 | 118 630 | 174 510 |
| średni wskaźnik jednostkowy selektywnej zbiórki, kg/Mk a | 8,8 | 9,8 | 9,2 | 13,0 |

Tabela 7	Zestawienie kosztów obsługi selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy Kobierzyce w latach 2004-2006; wg informacji Gminy

| rok | odpady zebrane selektywnie | poniesione koszty |
| --- | --- | --- |
|  | Mg | tys. zł | zł/Mg | zł/Mk |
| 2003 | 105,32 | 156,46 | 1486 | 12,73 |
| 2004 | 123,23 | 135,91 | 1103 | 10,80 |
| 2005 | 118,63 | 72,91 | 615 | 5,65 |
| 2006 | 174,51 | 73,63 | 422 | 5,48 |

### Gospodarka komunalnymi odpadami niebezpiecznymi

Na terenie gminy Kobierzyce dotychczas nie wprowadzono jednolitego systemu zbierania komunalnych odpadów niebezpiecznych. Prowadzona jest jedynie zbiórka zużytych baterii na terenie gminnych obiektów (urząd gminy, szkoły, przedszkola).

Obsługą zbiórki zajmuje się WASTES Service Kiełczów, w 2006 r. zebrano 184 kg baterii.

W 2006 r. zebrano 2 kg odpadów rtęci (16 05 06* - chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjne i analityczne), którą przekazano PPHU EKO-MIX Wrocław.

### Gospodarka komunalnymi odpadami wielkogabarytowymi

W 2004 r. w ramach prowadzonej przez Gminę zbiórki zebrano 22 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Od 2007 r. odpady wielkogabarytowe będą odbierane przez podmioty obsługujące odbiór zmieszanych odpadów komunalnych. W ogłoszonych przez wójta wymaganiach, jakie powinien spełnić przedsiębiorca starający się o zezwolenie na obieranie odpadów zapisano, że przedsiębiorca musi dysponować sprzętem niezbędnym do odbierania od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych.

## Stan formalno-prawny składowiska odpadów w Cieszycach

15 września 2004 r. Starosta Powiatu Wrocławskiego wydał zgodę (decyzja nr 91/ZS/2004) na zamknięcie z dniem 31 grudnia 2005 r. składowiska odpadów w Cieszycach. W decyzji został określony techniczny sposób zamknięcia składowiska obejmujący m.in.:

uzupełnienie ubytków, zagłębień bryły składowiska przy użyciu odpadów z grupy 17, 19 i 20,

wyrównanie i kształtowanie bryły składowiska poprzez plantowanie odpadów,

wykonanie kominów odgazowujących oraz systemu odprowadzania odcieków ze zbiornikiem,

wykonanie okrywy rekultywacyjnej z ziemi,

rekultywacja biologiczna.

W decyzji określono datę zakończenia rekultywacji na 31 grudnia 2009 r.

11 stycznia 2006 r. Wojewoda Dolnośląski zmienił (decyzja SR..III.6621-3/9/MB/05/06) decyzję Starosty dotyczącą zamknięcia składowiska odpadów w Cieszycach. Data zamknięcia składowiska została przesunięta na 31 grudnia 2007 r. Z technicznego sposobu rekultywacji skreślono zapis o konieczności wykonania systemu odprowadzania odcieków ze zbiornikiem. W decyzji Wojewody przesunięto datę zakończenia przyjmowania odpadów do składowania z 31 grudnia 2005 r. na 31 grudnia 2007 r. Data zakończenia rekultywacji pozostała bez zmian – 31 grudnia 2009 r.

12 stycznia 2006 r. Wojewoda Dolnośląski zatwierdził (decyzja SR.III.6621-2/1/KS/06) instrukcję eksploatacji składowiska w Cieszycach. W tabeli 8 zestawiono rodzaje odpadów przewidzianych w instrukcji do unieszkodliwiania przez składowanie oraz do odzysku w ramach bieżącej eksploatacji składowiska.

4 maja 2006 r. Wojewoda Dolnośląski udzielił Gminie Kobierzyce zezwolenia (decyzja SR..III.6622/10/MB/06) na prowadzenie na składowisku odpadów w Cieszycach działalności w zakresie unieszkodliwiania i odzysku wybranych rodzajów odpadów. W tabeli 9 wyszczególniono rodzaje i ilości odpadów, które zgodnie z zezwoleniem mogą być poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na składowisku w Cieszycach. W trakcie eksploatacji odpady będą odzyskiwane w ramach tworzenia dziennych warstw izolacyjnych a po zamknięciu składowiska w ramach jego rekultywacji. Ważność decyzji z zakresie unieszkodliwiania odpadów została ustalona na 31 grudnia 2007 r., w zakresie odzysku odpadów na 31 grudnia 2009 r.

Tabela 8	Odpady dopuszczone do odzysku lub unieszkodliwiania na składowisku odpadów w Cieszycach zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji

| kod | rodzaj | proces |
| --- | --- | --- |
| do odzysku |
| 01 01 02 | odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | R14 |
| 01 04 08 | odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 |  |
| 01 04 09 | odpadowe piaski i iły |  |
| 17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |  |
| 17 01 02 | gruz ceglany |  |
| 17 01 07 | zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06* |  |
| 17 01 81 | odpady z remontów i przebudowy dróg |  |
| 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03* |  |
| 17 05 06 | urobek z pogłębiania, inny niż wymieniony w 17 05 05* |  |
| 19 08 02 | zawartość piaskowników |  |
| 19 08 05 | ustabilizowane komunalne osady ściekowe |  |
| 20 02 02 | gleba i ziemia, w tym kamienie |  |
| 20 03 03 | odpady z czyszczenia ulic i placów |  |
| 20 03 06 | odpady ze studzienek kanalizacyjnych |  |
| do unieszkodliwiania |
| 10 01 01 | żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów | D5 |
| 17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |  |
| 17 01 02 | gruz ceglany |  |
| 17 01 03 | odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |  |
| 17 01 07 | zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06* |  |
| 17 01 80 | usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |  |
| 17 01 81 | odpady z remontów i przebudowy dróg |  |
| 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03* |  |
| 17 05 06 | urobek z pogłębiania, inny niż wymieniony w 17 05 05* |  |
| 17 08 02 | materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |  |
| 17 09 04 | zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 17 09 01* do 13* |  |
| 19 08 01 | skratki |  |
| 19 08 02 | zawartość piaskowników |  |
| 19 08 05 | ustabilizowane komunalne osady ściekowe |  |
| 20 01 08 | odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  |
| 20 02 01 | odpady ulegające biodegradacji |  |
| 20 02 02 | gleba i ziemia, w tym kamienie |  |
| 20 02 03 | inne odpady nieulegające biodegradacji |  |
| 20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |  |
| 20 03 02 | odpady z targowisk |  |
| 20 03 03 | odpady z czyszczenia ulic i placów |  |
| 20 03 06 | odpady ze studzienek kanalizacyjnych |  |
| 20 03 07 | odpady wielkogabarytowe |  |
| 20 03 99 | odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |  |

Tabela 9	Odpady dopuszczone do odzysku lub unieszkodliwiania na składowisku odpadów w Cieszycach zgodnie z zezwoleniem Wojewody

| kod | rodzaj | proces | ilość do odzysku lub unieszkodliwienia w ciągu roku, Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| do odzysku |
| 01 01 02 | odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | R14 | 100 |
| 01 04 08 | odpady żwiru lub skruszone skały inne niż w 01 04 07 |  | 100 |
| 01 04 09 | odpadowe piaski i iły |  | 100 |
| 17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |  | 50 500 |
| 17 01 02 | gruz ceglany |  | 10 250 |
| 17 01 07 | zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06* |  | 75 500 |
| 17 01 81 | odpady z remontów i przebudowy dróg |  | 25 250 |
| 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż w 17 05 03* |  | 79 000 |
| 17 05 06 | urobek z pogłębiania, inny niż wymieniony w 17 05 05* |  | 79 000 |
| 17 09 04 | zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01* do 03* |  | 5 000 |
| 19 08 02 | zawartość piaskowników |  | 1 100 |
| 19 08 05 | ustabilizowane komunalne osady ściekowe |  | 700 |
| 20 02 02 | gleba i ziemia, w tym kamienie |  | 79 000 |
| 20 02 03 | inne odpady nieulegające biodegradacji |  | 50 |
| 20 03 06 | odpady ze studzienek kanalizacyjnych |  | 100 |
| łącznie do odzysku | R14 | 405 750 |
| do unieszkodliwienia |
| 10 01 01 | żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów | D5 | 100 |
| 17 01 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |  | 500 |
| 17 01 02 | gruz ceglany |  | 100 |
| 17 01 03 | odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |  | 200 |
| 17 01 07 | zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06* |  | 500 |
| 17 01 80 | usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |  | 50 |
| 17 01 81 | odpady z remontów i przebudowy dróg |  | 250 |
| 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż w 17 05 03* |  | 250 |
| 17 05 06 | urobek z pogłębiania, inny niż wymieniony w 17 05 05* |  | 250 |
| 17 08 02 | materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż w 170801 |  | 100 |
| 17 09 04 | zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01* do 03* |  | 500 |
| 19 08 01 | skratki |  | 20 |
| 19 08 02 | zawartość piaskowników |  | 200 |
| 19 08 05 | ustabilizowane komunalne osady ściekowe |  | 250 |
| 20 01 08 | odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  | 100 |
| 20 02 01 | odpady ulegające biodegradacji |  | 100 |
| 20 02 02 | gleba i ziemia, w tym kamienie |  | 100 |
| 20 02 03 | inne odpady nieulegające biodegradacji |  | 100 |
| 20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |  | 2 500 |
| 20 03 02 | odpady z targowisk |  | 50 |
| 20 03 03 | odpady z czyszczenia ulic i placów |  | 100 |
| 20 03 06 | odpady ze studzienek kanalizacyjnych |  | 100 |
| 20 03 07 | odpady wielkogabarytowe |  | 50 |
| 20 03 99 | odpady komunalne niewymienione w in. podgrupach |  | 50 |
| łącznie do unieszkodliwienia | D5 | 6 520 |

## Regulamin utrzymania czystości i porządku

11 maja 2006 r. Rada Gminy Kobierzyce podjęła uchwałę nr LX/646/06 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce. Główne zapisy regulaminu istotne z punktu widzenia planu gospodarki odpadami i jego realizacji:

na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek zapewnienia czystości i porządku na terenie nieruchomości m.in. poprzez: wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów z nieruchomości, selektywne zbieranie wytworzonych odpadów, przekazanie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom,

zabrania się gromadzenia odpadów (z wyjątkiem wielkogabarytowych) poza urządzeniami, zakopywania odpadów, spalania odpadów (za wyjątkiem wybranych rodzajów) na powierzchni ziemi i w urządzeniach grzewczych,

określono rodzaje i sposób oznaczenia pojemników służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów, w tym również frakcji surowcowych,

odpady ulegające biodegradacji mogą być poddawane kompostowaniu w indywidualnych urządzeniach w obrębie nieruchomości,

określono minimalną częstotliwość opróżniania pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi na 1 raz na dwa tygodnie, pojemników selektywnej zbiórki odpadów surowcowych – 1 raz w miesiącu, biofrakcji – 1 raz w tygodniu, wielkogabarytowych – 1 raz w roku,

właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych i pozbywania się ich zgodnie z informacją przekazaną w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

## Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących odbiór odpadów komunalnych

12 kwietnia 2006 roku Wójt Gminy Kobierzyce wydał zarządzenie nr RBPPiZN-RiOŚ-0151/76/06 (zmienione 28 września 2006 r. zarządzeniem RBPPiZN-RIOŚ-0151/169/06), w którym określił wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Główne wymagania stawiane przedsiębiorcom to:

posiadanie odpowiedniego taboru samochodowego pozwalającego wykonywać usługi w zakresie odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych, gruzu, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

posiadanie odpowiedniej liczby pojemników do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych umożliwiającej przekazywanie ich właścicielom obsługiwanych nieruchomości  oraz bieżącą wymianę pojemników uszkodzonych,

w zakresie selektywnej zbiórki przedsiębiorca powinien posiadać plan wdrażania i realizacji selektywnej zbiórki (w tym również odpadów ulegających biodegradacji) wśród obsługiwanych mieszkańców, niezbędne urządzenia do prowadzenia selektywnej zbiórki oraz plan akcji edukacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów.

Na podstawie ogłoszonych wymagań Wójt Gminy Kobierzyce wydał 8 zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kobierzyce. Wykaz podmiotów posiadających wspomniane zezwolenia stanowi załącznik 2.

# Główne założenia gpgo

## Cele dla poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych

Redukcja zawartości odpadów biologicznie rozkładalnych w odpadach poddawanych składowaniu. Zawartość odpadów biodegradowalnych w odpadach składowanych nie może przekroczyć:

w roku 2010 - 75 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995,

w roku 2013 - 50 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995,

w roku 2020 - 35 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995.

Na poziomie gminy możliwa jest organizacja części działań mających na celu ograniczenie masy składowanych odpadów biologicznie rozkładalnych:

selektywna zbiórka frakcji surowcowych biologicznie rozkładalnych (papier i tektura),

selektywna zbiórka i recykling organiczny odpadów zielonych z publicznych terenów zielonych,

kompostowanie indywidualne domowych odpadów zielonych i kuchennych.

Powyższe działania ograniczą masę pozostałych do składowania odpadów biologicznie rozkładalnych, jednak wpływ tych działań na całkowitą masę odpadów jest stosunkowo niewielki. Decydujące znaczenie dla redukcji zawartości bioodpadów w odpadach składowanych ma przetworzenie odpadów zmieszanych. Realizacja zapisów wojewódzkiego plan gospodarki odpadami przewidującego utworzenie regionalnych centrów gospodarki odpadami obejmujących mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych zapewni osiągnięcie wymaganych stopni redukcji.

Dla odpadów opakowaniowych oszacowano minimalną ilość odpadów niezbędną do pozyskania z odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w celu spełnienia wymagań ustawowych dotyczących ilości odpadów poddawanych odzyskowi. I tak dla gminy wiejskiej (a taką jest gmina Kobierzyce) ilość ta została oszacowana na poziomie 10,8 kg odpadów opakowaniowych rocznie na mieszkańca.

Selektywna zbiórka obejmie również inne, nieopakowaniowe frakcje surowcowe:

makulaturę,

tekstylia,

odpady wielkogabarytowe,

gruz i inne odpady budowlane,

odpady biodegradowalne (zielone i kuchenne),

odpady niebezpieczne.

Przyjęte założenia selektywnej zbiórki na postawie KPGO zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10	Cele ilościowe dla specyficznych strumieni odpadów

| Rodzaje odpadów | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| nieopakowaniowy papier – selektywna zbiórka, odzysk | 15% | 25% | 40% |
| tekstylia – selektywna zbiórka, odzysk | 10% | 15% | 20% |
| odpady wielkogabarytowe – sel. zbiórka, odzysk, unieszkodl. | 20% | 50% | 70% |
| odpady z remontów i rozbiórki – sel. zbiórka, odzysk i unieszkodl. | 15% | 40% | 60% |
| odpady zielone - selektywna zbiórka, recykling organiczny | 35% | 50% | - |
| odpady niebezpieczne - selektywna zbiórka i unieszkodl. | 15% | 50% | 80% |

Zasadnicze cele gospodarki odpadami z komunalnych oczyszczalni ścieków oraz sposoby osiągnięcia celów wymienia się poniżej.

Tabela 11	Zasadnicze cele gospodarki odpadami z komunalnych oczyszczalni ścieków

| cele | sposoby osiągnięcia |
| --- | --- |
| zwiększenie kontroli i nadzoru nad gospodarką osadami ściekowymi dla zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i dla środowiska, zwłaszcza podczas wykorzystania do celów przyrodniczych (w rolnictwie, do rekultywacji i do kształtowania powierzchni terenu), | regularne badania ilości i jakości osadów, działalność kontrolna WIOŚ, WSSE, kontrola obowiązku przedkładania rocznych zestawień dotyczących wytwarzania i odzysku odpadów przez Urząd Marszałkowski, kontrola decyzji na wytwarzanie i odzysk odpadów wydanych przez Starostę lub Wojewodę, |
| minimalizacja ilości osadów wytwarzanych w oczyszczalniach poprzez wzrost stopnia ich przetworzenia | wzrost stopnia stabilizacji biologicznej i chemicznej w oczyszczalni ścieków przez zastosowanie zamkniętych komór fermentacyjnych, wyższych temperatury fermentacji, wysokosprawne odwadnianie, |
| maksymalizacja odzysku osadów | przyrodnicze wykorzystanie zawartych w osadach substancji organicznych i biogennych oraz energetyczne wykorzystanie wartości paliwowej |
| minimalizacja zawartości składników szkodliwych w osadach, w tym metali ciężkich | szczegółowa kontrola jakości ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji komunalnej |
| eliminacja zagrożeń sanitarnych – w przypadku rolniczego stosowania lub wykorzystania do produkcji specjalnych preparatów glebotwórczych | dodatkowa higienizacja osadów przez kompostowanie lub sezonowanie |
| minimalizacja składowania osadów na składowiskach komunalnych bez dodatkowej redukcji zawartych w nich substancji organicznych, podatnych na dalszy biologiczny rozkład, pomimo ustabilizowania w oczyszczalni komunalnej | dodatkowa stabilizacja biologiczna poprzez kompostowanie lub wspólną stabilizację z odpadami komunalnymi |

## Proponowany system gospodarki odpadami

Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów dotyczy wszystkich uczestników życia produktu, tj. projektantów, producentów, dystrybutorów, a także konsumentów, a z chwilą, gdy produkt staje się odpadem komunalnym, także władz lokalnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami komunalnymi. Pod pojęciem „zapobieganie” rozumie się wszystkie działania zlokalizowane zasadniczo przed wytworzeniem odpadu lub przed jego przejęciem przez służby komunalne, które pozwalają:

zmniejszyć ilościowo strumień odpadów, które wymagałyby usunięcia,

zmniejszyć uciążliwość odpadów jako takich oraz ich przeróbki,

ułatwić usuwanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów, a w szczególności wykorzystanie pozostałości poprocesowych.

Redukcja ilości wytwarzanych odpadów może być osiągnięta poprzez:

zmniejszenie wytwarzania odpadów, to jest w wyniku oddziaływań na zachowania podczas zakupów oraz stosowania produktów,

zmiany wytwarzanych odpadów w kierunku pożądanych, specyficznych materiałów, które dadzą wtórny obieg (wykorzystanie) odpadom wytwarzanym,

Do zadań gminy należy i w jej interesie leży egzekwowanie od mieszkańców posiadanie pojemnika do gromadzenia odpadów i umowy na jego opróżnianie przez uprawniony podmiot.

W zakresie gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, postawiono następujące cele:

wyposażenie wszystkich mieszkańców gminy w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów mieszanych,

gromadzenie odpadów w pojemnikach obsługiwanych przez tzw. pojazdy uniwersalne - 110, 240, 1100 dm3,

stopniowa wymiana wyeksploatowanych pojemników, docelowo pojemniki stalowe zamienione powinny być bardziej trwałymi i estetycznymi pojemnikami z tworzywa sztucznego,

z uwagi na nieefektywność transportu należy unikać gromadzenia odpadów mieszanych w pojemnikach KP-7.

Do czasu funkcjonowania składowiska odpadów w Cieszycach możliwe jest dostarczanie tam odpadów do składowania. Po zamknięciu składowiska gminnego odpady z terenu gminy będą składowane na bezpiecznych składowiskach zlokalizowanych poza terenem gminy. W momencie uruchomienia przewidzianego w powiatowym planie gospodarki odpadami regionalnego centrum gospodarki odpadami zebrane w gminie Kobierzyce odpady komunalne zostaną włączone do systemu regionalnego.

W celu poprawy skuteczności zbiórki zaproponowano wprowadzenie zmian do funkcjonującego systemu zbiórki selektywnej:

koncentracja funkcjonujących obecnie punktów zbiórki w kilku miejscowościach gminy o najbardziej zwartej zabudowie (Kobierzyce, Bielany Wr., Pustków Żurawski), wprowadzenie na pozostałym obszarze gminy systemu workowego,

rozdzielenie gromadzonego szkła na białe i kolorowe przez doposażenie zestawów pojemników w dodatkowy pojemnik oraz wyposażenie mieszkańców w odpowiednią liczbę worków,

rozszerzenie palety zbieranych tworzyw sztucznych o folie budowlane (głównie polietylen - PE), opakowania po chemii gospodarczej (głównie polipropylen - PP) oraz pojemniki po środkach spożywczych (głównie polistyren - PS).

doposażenie istniejących punktów zbiórki w pojemniki na szkło białe.

Zaproponowano standaryzację kolorów pojemników selektywnej zbiórki:

żółte 	– opakowania z tworzyw sztucznych,

zielone 	– opakowania ze szkła mieszanego (kolorowego),

białe (bezbarwne)	– opakowania ze szkła białego,

niebieski 	– opakowania z papieru i tektury.

Zaproponowano wprowadzenie zniżek w opłatach za wywóz odpadów mieszanych dla mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę w systemie workowym.

Nie przewidywano utworzenia gminnego podmiotu do prowadzenia i obsługi selektywnej zbiórki w gminie. Zebrane selektywnie frakcje surowcowe miały być doczyszczane, rozsortowywane na rodzaje oraz przygotowywane do transportu (prasowane i magazynowane) do instalacji odzysku przez podmiot obsługujący zbiórkę.

Zaproponowano trzy niezależne sposoby usuwania odpadów wielkogabarytowych:

cykliczna zbiórka podczas tzw. wystawek, obsługiwana przez podmiot wyłoniony w przetargu,

ciągła zbiórka w punkcie dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) i po jego utworzeniu na terenie gminy,

odbiór odpadów po zgłoszeniu podmiotowi prowadzącemu odbiór odpadów komunalnych – podmioty posiadające zezwolenie wójta na odbiór odpadów.

Zaproponowano dwa sposoby usuwania gruzu i innych odpadów budowlanych:

zbiórka do kontenera zamawianego indywidualnie u podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport,

bezpośrednie dostarczanie odpadów przez przedsiębiorstwa remontowo-budowlane.

Przewidywano, że gruz będzie do czasu zakończenia prac (około roku 2009) odzyskiwany w ramach prac eksploatacyjnych i rekultywacyjnych na składowisku w Cieszycach.

Po uruchomieniu przewidzianego w powiatowym planie gospodarki odpadami regionalnego centrum gospodarki odpadami (CSOiUO) odpady zebrane na terenie gminy miały być przekazywane do Centrum.

Kompostowaniu można poddać ponad 35 % odpadów domowych, czyli w wymiernym stopniu zmniejszyć ilość odpadów wymagających usunięcia z posesji, a co z tym związane, znacznie obniżyć koszty wywozu odpadów. Zaproponowano stopniowe zwiększanie liczby kompostowników przydomowych.

W powiatowym planie gospodarki odpadami (PPGO) zaproponowano stopniowe tworzenie punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) we wszystkich gminach powiatu wrocławskiego. Gromadzenie wybranych frakcji odpadów w PDGO zwiększy ilości odpadów zbieranych selektywnie, co ograniczy strumień odpadów zmieszanych do unieszkodliwienia, przy jednoczesnym wzroście ilości odpadów przeznaczonych do odzysku. Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) pomyślany jest jako obiekt zamknięty, dozorowany, do którego mieszkańcy (a także niewielkie przedsiębiorstwa) mogą dowozić bezpłatnie określone rodzaje odpadów. Poszczególne frakcje odpadów (do odzysku i unieszkodliwiania) gromadzone są oddzielnie: odpady zielone, gruz i inne odpady budowlane, złom, tektura, drewno, opony, inne odpady (do składowania) nienadające się do odzysku, odpady niebezpieczne. Realizując zapisy PPGO zaproponowano utworzenie PDGO również na terenie gminy Kobierzyce, jednak nie w pierwszych latach realizacji planów gospodarki odpadami.

Zaproponowano, aby na terenie gminy Kobierzyce do czasu uruchomienia na poziomie powiatu mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz ewentualnie gminnego PDGO podjęto działania w celu uruchomienia miejsc zbierania wybranych rodzajów odpadów niebezpiecznych, m.in.:

w aptekach dla przeterminowanych leków,

w sklepach chemicznych dla przeterminowanych chemikaliów,

w warsztatach samochodowych dla zbierania olejów przepracowanych,

miejscem zbiórki na terenach wiejskich może być także remiza ochotniczej straży pożarnej.

## Zadania krótkoterminowe (do roku 2007)

Wszyscy mieszkańcy gminy zostają objęci odbiorem odpadów mieszanych.

Prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, wybranych nieopakowaniowych, zielonych, wielkogabarytowych, gruzu i odpadów niebezpiecznych.

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w systemie dualnym: zabudowa zbiorowa w systemie pojemników zbiorczych, zabudowa indywidualna w systemie mieszanym. Na koniec okresu selektywną zbiórką objęci wszyscy mieszkańcy gminy.

Przewiduje się, że na koniec okresu osiągnięte zostaną założone stopnie odzysku poszczególnych frakcji odpadów. Podjęte zostaną działania edukacyjne i organizacyjne mające na celu zwiększenie skuteczności zbiórki. Rozszerzana będzie paleta frakcji surowcowych, które będą objęte selektywną zbiórką.

Działania organizacyjne mające na celu wprowadzenie na terenie gminy kompostowania przydomowego selektywnie gromadzonych domowych odpadów kuchennych i zielonych. Plan powiatowy zakłada, że kompostowanie przydomowe obejmie do końca okresu odpady gromadzone selektywnie w około 250 gospodarstwach domowych (1000 mieszkańców). Przeniesienie tych założeń na warunki gminy skutkować będzie koniecznością wprowadzenia kompostowania indywidualnego w około 27 gospodarstwach domowych. Kompostowanie przydomowe prowadzone będzie na terenach o sprzyjającej strukturze zabudowy, w których działania te mają największe szanse efektywnego rozwoju – zabudowa indywidualna.

Podjęcie wspólnie z innymi gminami działań mających na celu stworzenie międzygminnego systemu gospodarki odpadami wg jednego z rozpatrywanych planie powiatowym wariantów.

Prowadzone będą działania edukacyjne mające na celu popularyzację działań ograniczających ilość wytwarzanych odpadów, selektywnej zbiórki, kompostowania przydomowego.

Zakończona zostanie eksploatacja składowiska w Cieszycach. Określone zostaną warunki zakończenia eksploatacji oraz opracowany zostanie projekt rekultywacji.

## Zadania w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń regulujących gospodarkę odpadami

Uzyskanie przez Gminę Kobierzyce zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów na składowisku w Cieszycach.

Uzyskanie przez kierownika składowiska świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wynikającego z art. 62 ustawy o odpadach [i].

Dostosowanie składowiska i instrukcji eksploatacji do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. nr 191, poz. 1595) [ix].

# stan realizacji działań zapisanych w gminnym planie gospodarki odpadami

##### W zakresie objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów mieszanych

Zapis ten w rzeczywistości ogranicza się do posiadania przez wszystkie gospodarstwa domowe, administratorów domów oraz wspólnoty mieszkaniowe urządzeń do gromadzenia odpadów zmieszanych i zawartych umów z uprawnionymi podmiotami na odbieranie gromadzonych zmieszanych odpadów komunalnych. Na obszarze gminy Kobierzyce nieliczne gospodarstwa domowe nie korzystają z usług podmiotów świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Zapisy przyjętego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie zobowiązują mieszkańców do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów i przekazywania ich uprawnionym podmiotom.

##### W zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych prowadzona była już w okresie poprzedzającym uchwalenie GPGO. W pierwszych dwóch latach realizacji planu zaobserwowano znaczny wzrost skuteczności zbiórki odpadów opakowaniowych przy znaczącym ograniczeniu kosztów prowadzenia selektywnej zbiórki. Zestawy pojemników ustawione są na terenie wszystkich miejscowości gminy, tak, więc dostęp do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych mają wszyscy mieszkańcy gminy.

Selektywna zbiórka prowadzona jest w systemie pojemnikowym, tak jak przed uchwaleniem GPGO. Z uwagi na osiągane rezultaty selektywnej zbiórki w systemie pojemnikowym zrezygnowano z wprowadzania systemu workowego. Rewolucyjne zmiany w organizacji dobrze funkcjonującego systemu selektywnej zbiórki mogą odnieść skutek przeciwny do zamierzonego.

Zapisy przyjętego regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz opublikowane wymagania dla podmiotów chcących prowadzić odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Kobierzyce zobowiązują podmioty prowadzące odbiór odpadów komunalnych do organizowania selektywnej zbiórki odpadów a mieszkańców zobowiązują do selektywnego gromadzenia odpadów i przekazywania ich uprawnionym podmiotom.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są głównie na indywidualne zlecenie przez uprawnione podmioty. Akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych prowadzono w 2004 r. Opublikowane wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych (rozdz. 2.5) zobowiązują podmioty odbierające odpady komunalne do minimum jednokrotnego w ciągu roku odbioru odpadów wielkogabarytowych.

##### W zakresie osiągnięcia założonych stopni odzysku poszczególnych frakcji odpadów

Pomimo niezrealizowania zakładanej w GPGO modernizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w roku 2006 zrealizowano postawiony w planie minimalny próg dla selektywnej zbiórki wynoszący 10,8 kg/Mk a.

Sporządzane przez Gminę sprawozdania z prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów zawierają wyłącznie odpady opakowaniowe, podczas gdy do pojemników trafiają również frakcje odpadowe niebędące odpadami np. papier gazetowy. Nie są znane ilości zebranych nieopakowaniowych frakcji surowcowych, dlatego nie można określić stopnia realizacji założeń dotyczących progu selektywnej zbiórki nieopakowaniowych frakcji surowcowych.

Na terenie gminy nie była prowadzona przez Gminę zbiórka odpadowych tekstyliów, akcje takie prowadzą niezwiązane z Gminą instytucje pomocy społecznej, jednak brak danych na temat skuteczności tej zbiórki.

Z uwagi na brak zorganizowanej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz instalacji do ich przetworzenia nie możliwe było osiągnięcie zakładanego 20% poziomu zbiórki.

Składowisko odpadów w Cieszycach przyjęło do odzysku w latach 2004-2006 około 45 tys. Mg odpadów z budowy i remontów (grupa 17 wg katalogu odpadów) z terenu gminy. W GPGO oszacowano całkowitą ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów z grupy 17 na 170-200 Mg. Ilość ta jak widać była w znacznym stopniu niedoszacowana.

Nie osiągnięto poziomu zbiórki i unieszkodliwienia dla komunalnych odpadów niebezpiecznych. Prowadzona jest jedynie akcja zbierania baterii na terenie komunalnych jednostek szkolnych oraz w urzędzie gminy.

##### W zakresie ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Zgodnie z art. 16a ustawy o odpadach [i] do obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy m.in. zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów, aby było możliwe ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Pierwszy próg do osiągnięcia w zakresie ograniczania bioodpadów kierowanych do składowania ustanowiono na 31 grudnia 2010 r. - do składowania kierowanych może być nie więcej niż 75% masowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Obowiązek ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania należy zgodnie z art. 10 ustawy o odpadach [i] do podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Realizując zadanie stworzenia warunków ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji w odpadach składowanych, Gmina Kobierzyce:

przystąpiła do związku międzygminnego, którego celem jest stworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego również zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (patrz rozdz. 6.2.),

zapisała w regulaminie utrzymania czystości i porządku o możliwości kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w indywidualnych urządzeniach w obrębie nieruchomości,

zapisała w wymaganiach dla przedsiębiorców prowadzących odbiór odpadów komunalnych obowiązek posiadania:

planu wdrożenia i realizacji selektywnej zbiórki obejmującej również odpady ulegające biodegradacji,

niezbędnych urządzeń do prowadzenia selektywnej zbiórki,

planu akcji edukacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów.

Dotychczas całość wytwarzanych odpadów komunalnych kierowana jest do składowania bez przetworzenia. wyjątek stanowił rok 2005 i kilka ostatnich miesięcy 2004 r., kiedy to zgodnie z decyzją starosty całość zmieszanych odpadów komunalnych była kierowana do odzysku w ramach rekultywacji składowiska i na składowisku w Cieszycach nie składowano odpadów. Jednak taki sposób odzysku w praktyce niczym  nie różni się od unieszkodliwiania przez składowanie i nie można go traktować jako sposobu na redukcję ilości odpadów biologicznie rozkładalnych w odpadach składowanych.

Gmina Kobierzyce nie prowadzi ewidencji kompostowników przydomowych, dlatego nie ma możliwości oszacować ile odpadów zielonych z terenów gminy jest indywidualnie poddawana odzyskowi przez mieszkańców gminy. Nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów biologicznie rozkładalnych wytwarzanych przez mieszkańców. Nie prowadzi się kompostowania odpadów zielonych pochodzących z komunalnych terenów zielonych.

##### W zakresie działań organizacyjnych mających na celu wprowadzenie kompostowania przydomowego

Dotychczas Gmina nie miała możliwości pozyskania danych dotyczących ilości kompostowników przydomowych uruchamianych przez mieszkańców na swoich posesjach.

W opublikowanych wymaganiach, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zapisano, że przedsiębiorca musi posiadać plan wdrażania i realizacji selektywnej zbiórki odpadów biologicznie rozkładalnych zgodny z gminnym planem gospodarki odpadami oraz niezbędne urządzenia do realizacji selektywnej zbiórki bioodpadów. Przyjęty regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie wymienia kompostowniki wśród urządzeń służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Oba zapisy regulaminu i wymagań pozwalają przedsiębiorcy udostępniać mieszkańcom gminy urządzenia do indywidualnego kompostowania.

##### W zakresie podjęcia działań mających na celu stworzenie międzygminnego systemu gospodarki odpadami

Gmina Kobierzyce należy do związku międzygminnego, którego jednym z zadań jest utworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o instalacje obecnie istniejące na terenie gmin-członków związku oraz o instalacje planowane.

Zadanie to nie jest realizowane wg wariantów przewidzianych w PPGO, lecz wg koncepcji opracowanej przez związek.

##### W zakresie prowadzenia edukacji mającej na celu popularyzację działań zgodnych z duchem racjonalnej gospodarki odpadami

Elementy edukacji ekologicznej wplecione są w program nauczania dzieci i młodzieży, tak więc zasady racjonalnego korzystania ze środowiska w tym zasady postępowania z odpadami przekazywane są najmłodszym mieszkańcom gminy w szkołach.

W obiektach oświatowych podległych Gminie oraz w urzędzie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka zużytych baterii. Działanie to poza faktyczną zbiórką odpadu ma za zadanie uświadomienie mieszkańcom Gminy potrzebę selektywnego zbierania odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych oraz uświadomienie niebezpieczeństwa dla środowiska, jakie niosą ze sobą odpady niebezpieczne.

Informacje dotyczące gromadzenia odpadów komunalnych, zasad prowadzenia selektywnej zbiórki przekazywane są mieszkańcom za pośrednictwem”

prasy lokalnej: „Moja gmina, moja wieś” (gazeta gminna), Express Wrocławski ZIEMIANIN (dwutygodnik powiatowy),

na stronach internetowych Urzędu Gminy

za pośrednictwem ulotek przekazywanych mieszkańcom.

##### W zakresie zakończenia eksploatacji składowiska odpadów w Cieszycach

Opracowana została dokumentacja zamknięcia składowiska w Cieszycach. Gmina uzyskała zgodę Starosty Powiatu Wrocławskiego na zamknięcie składowiska z końcem 2005 r. Jednak w styczniu 2006 r. uzyskała decyzję Wojewody Dolnośląskiego przedłużającą okres eksploatacji składowiska do końca 2007 r.

W chwili obecnej na składowisku trwa eksploatacja uzupełniająca.

##### W zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń regulujących gospodarkę odpadami

Gmina uzyskała zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Cieszycach.

Kierownikiem składowiska jest osoba posiadająca świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

W instrukcji eksploatacji składowiska kwaterę składowania odpadów podzielono na sektory, w których składowane są takie rodzaje odpadów, aby spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie nieselektywnego składowania odpadów [ix]. Jest to ogólnie przyjęte rozwiązanie na składowiskach odpadów.

# ocena systemu monitoringu

Monitorowanie realizacji planu ma umożliwić ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany. Analiza powinna odbywać się w dwóch płaszczyznach, obejmujących ewolucję sytuacji wewnętrznej gminy Kobierzyce oraz zmiany zachodzące w otoczeniu gminy i powiatu wrocławskiego.

Dla oceny efektywności gospodarowania odpadami w ramach planu gminnego zaproponowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, które wymienia się poniżej.

jednostkowa ilość wytwarzanych i odbieranych odpadów komunalnych, kg/Ma,

iloraz masy odpadów komunalnych składowanych do odpadów wytworzonych, %,

ilość odzyskiwanych odpadów komunalnych w stosunku do odpadów wytwarzanych, %,

ocena zaangażowania mieszkańców w projekty minimalizacji odpadów, np. kompostowania przydomowego,

efektywność kampanii informacyjno-edukacyjnych o racjonalnym gospodarowaniu odpadami, oceniana jakościowo.

Tabela 12	Wskaźniki ilościowe realizacji planu

| przyjęty wskaźnik | wartość wskaźnika |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2006 |
| jednostkowa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych | kg/Mk | wskaźnik nieokreślony z uwagi na niedoskonałość bilansów |
| jednostkowa ilość odbieranych odpadów komunalnych | kg/Mk | 1402 | 1472 |
|  |  | 1231 | 1281 |
| masy odpadów komunalnych składowanych do odpadów wytworzonych3 | % | 64,9 | 90,8 |
| iloraz odzyskiwanych odpadów komunalnych w stosunku do odpadów wytwarzanych3 | % | 35,1 | 9,2 |

1) w przeliczeniu  na mieszkańca gminy

2) w przeliczeniu na mieszkańca objętego odbiorem odpadów komunalnych

3) w odniesieniu do odpadów odbieranych

Zaproponowane w gminnym planie gospodarki odpadami wskaźniki ilościowe nie pozwalają na ścisłe określenie całkowitej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. Przedstawione bilanse odpadów wytwarzanych obarczone są niedokładnością wynikającą z:

nie uwzględniania odpadów wytwarzanych w gospodarstwach niekorzystających z usług przedsiębiorców wywozowych,

nie uwzględniania odpadów wykorzystywanych we własnym zakresie przez mieszkańców (np. indywidualnie kompostowanych lub wykorzystywanych do utwardzania terenu i in.),

nie wyróżniają odpadów komunalnych wytwarzanych przez innych niż mieszkańcy gminy wytwórców tych odpadów,

nie rozróżniają pośród odpadów gromadzonych selektywnie odpadów opakowaniowych od innych frakcji surowcowych.

Wysoki współczynnik składowania odpadów (iloraz ilości odpadów poddawanych składowaniu i odpadów wytwarzanych) z jednej strony wskazywać może na poprawny stan gospodarki odpadami, którego efektem jest bezpieczne zagospodarowanie większości wytwarzanych odpadów, z drugiej strony świadczyć może o niedostatecznym rozwoju innych niż składowanie metod zagospodarowania odpadów, szczególnie odzysku odpadów. Dlatego zaproponowane wskaźniki ilościowe należy analizować wspólnie, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać niesione przez te wskaźniki informacje.

Wzrostowi skuteczności selektywnej zbiórki towarzyszy wzrost wskaźnika składowania odpadów kosztem wskaźnika odzysku, wynika to z tego, iż w III kwartale 2004 r. w ramach rekultywacji składowiska odpadów w Cieszycach dostarczone tam zmieszane odpady komunalne poddawane były odzyskowi a nie składowaniu. Różnica pomiędzy działaniami mającymi na celu poddanie zmieszanych odpadów komunalnych odzyskowi w ramach rekultywacji składowiska a działaniami prowadzącymi do unieszkodliwiania tych odpadów przez składowanie mają charakter jedynie formalny, w praktyce procesy te niczym się nie różnią, nie zmienia się charakter odpadów ani ich wpływ na środowisko. Tak, więc widać, iż wskaźnik ten nie może być bezkrytycznie wykorzystywany do oceny jakości systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.

# zmiany organizacyjno-prawne mające wpływ na realizację lub konieczne zmiany zapisów gpgo

## Zmiany w prawie

### Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

W marcu 2005 r. weszła w życie (z wyjątkami) ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005.25.202 ze zm.) [ii]. Zapisy ustawy wpływające na planowanie systemu gospodarki odpadami na poziomie gminy:

art. 5 - zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu; demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu,

art. 11 - wprowadzający w roku kalendarzowym ponad 1000 pojazdów jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby zapewnić właścicielowi możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu, położonych w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu,

art. 18 - właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów.

Ustawa wprowadziła również zmiany w obowiązujących przepisach istotnych z punktu widzenia realizacji planów gospodarki odpadami:

w art. 401 ustawy prawo ochrony środowiska [iii]: wpływy z opłat za niezapewnienie sieci zbierania pojazdów, za wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu, Narodowy Fundusz przeznacza m.in. na dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

### Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

W wrześniu 2005 r. weszła w życie (z wyjątkami) ustawa z dnia 29 lipca 2005 5. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005.180.1495) [iv]. Zapisy ustawy wpływające na planowanie systemu gospodarki odpadami na poziomie gminy:

art. 3 – zbierający zużyty sprzęt to także gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych,

art. 6-8 – zbierający zużyty sprzęt są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez GIOŚ,

art. 27 - wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,

art. 35 – użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt,

art. 36 - zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,

art. 37 - zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do selektywnego zbierania zużytego sprzętu, nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,

art. 38 - zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru,

art. 39 - zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać wójtowi, na terenie którego działa informację zawierającą dane zbierającego zużyty sprzęt oraz adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu; zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować wójta o zakończeniu działalności,

art. 41 - sprzedawca sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu;

art. 42 - sprzedawca jest obowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju; sprzedawca detaliczny jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu; sprzedawca hurtowy jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania.

Ustawa [iv] wprowadziła również zmiany w obowiązujących przepisach istotnych z punktu widzenia realizacji planów gospodarki odpadami:

w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005.236.2008 ze zm.) [v]: do zadań gminy należy udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

w art. 401 ustawy prawo ochrony środowiska [iii]: przychody z opłat produktowych, Narodowy Fundusz przeznacza m.in. na dofinansowanie działań w zakresie zbierania i edukacji ekologicznej dotyczącej zagospodarowania zużytego sprzętu.

### Ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005.113.954) [vi] wprowadziła w odniesieniu do planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko instrument pod nazwą decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

### Ustawa o zmianie ustawy o odpadach

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005.175.1458) [vii] doprecyzowała zagadnienie sporządzania sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami i terminy ich przedkładania a także sprecyzowała zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami:

art. 14 ust. 12b - sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej „okresem sprawozdawczym”, przygotowują:

minister właściwy do spraw środowiska – z realizacji planu krajowego,

zarząd województwa – z realizacji planu wojewódzkiego,

zarząd powiatu – z realizacji planu powiatowego,

organ wykonawczy gminy – z realizacji planu gminnego,

art. 14. ust. 13 - sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami:

organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego

zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego,

zarząd województwa przedkłada sejmikowi województwa i ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do dnia 30 września po upływie okresu sprawozdawczego,

minister właściwy do spraw środowiska przedkłada Radzie Ministrów w terminie do dnia 31 grudnia po upływie okresu sprawozdawczego,

art. 15 ust. 7 - krajowy, wojewódzki lub powiatowy plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory,

art. 15 ust. 7a - gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych,

rozdział 3a art. 16a - do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe: ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,

zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających  biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Ustawa wprowadziła również zmiany w obowiązujących przepisach istotnych z punktu widzenia realizacji planów gospodarki odpadami:

w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005.236.2008 ze zm.) [v]:

art. 4 - tryb uchwalania oraz zakres regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach,

art. 6 – obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów,

art. 7 ust. 3a -  wójt określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. 2006 nr 5 poz. 33) [xi],

art. 9a - prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiązany sporządzić i przekazać wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania wójtowi informacji dotyczącej: masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z obszaru danej gminy, sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy wygasza z dniem 13 kwietnia 2007 r. w całości lub części decyzje w zakresie rekultywacji z zastosowaniem odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach [i], ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych leśnych (Dz. U. 2004.121.1266 ze zm.) [viii], ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [iii] oraz innych ustaw.

### Zmiana rozporządzenia w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. 2006.46.333) [xiii] zgodnie ze zmianą w ustawie o odpadach [vii] ograniczyło zakres gminnych planów gospodarki odpadami do zagadnień odpadów komunalnych. Wyraźnie położono nacisk na określenie celów gospodarki odpadami komunalnymi wraz z określeniem terminów ich osiągania. Zrezygnowano natomiast z definiowania systemu gospodarki odpadami obejmującego zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wraz ze wskazaniem miejsc unieszkodliwiania odpadów.

### Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2005.219.1858) [xiv] określa zasady prowadzeni zbierania oraz odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, m.in.:

lokalizację miejsc ustawienia pojemników,

kolorystykę i sposób oznakowania pojemników,

sposób odzysku w tym recyklingu poszczególnych rodzajów zebranych odpadów opakowaniowych.

### Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2006.30.213) [xv] określa wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

wzór karty ewidencji odpadu,

wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych

wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

wzór karty przekazania odpadu.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia straciło moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2001.152.1736).

### Rozporządzenie w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2006.49.356) [xvi] określa:

rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R14 i R15 poza instalacjami i urządzeniami,

rodzaje odpadów oraz warunki ich unieszkodliwiania w procesie unieszkodliwiania D2 poza instalacjami i urządzeniami

Rozporządzenie szczególnie istotne w przypadku:

rekultywacji terenów zdegradowanych (np. wyrobisk),

utwardzania powierzchni terenów,

porządkowania i zabezpieczania przed erozją skarp i wierzchowiny zamkniętego składowiska odpadów,

rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska odpadów

### Rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym

Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006.75.527) [xvii] określa rodzaje odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym oraz dopuszczalne metody ich odzysku

Rozporządzenie istotne w przypadku przekazania odpadów do:

utwardzania powierzchni,

skarmiania zwierząt,

nawożenia gleby,

wykorzystania jako paliwo.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia straciło moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U. 2002.74.686).

## Związek Międzygminny

W dniu 27 października 2004 wpisano do rejestru związków międzygminnych, pod pozycją 269 – Związek Międzygminny Ślęza - Oława z siedzibą w Strzelinie. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 18 z 2005 r. poz. 455. Gmina Kobierzyce należy do Związku od chwili jego utworzenia.

Obecnie do związku oprócz Gminy Kobierzyce należy 12 gmin z terenu powiatów: wrocławskiego, strzelińskiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, oławskiego oraz miasto Wrocław:

Gmina Borów,

Gmina Kondratowice,

Miasto i Gmina Niemcza,

Gmina Oława,

Miasto Oława,

Gmina Przeworno,

Miasto i Gmina Strzelin,

Gmina Święta Katarzyna,

Miasto Wrocław,

Miasto i Gmina Ziębice,

Gmina Żórawina.

Zadaniami statutowymi Związku są:

rozwój  i   rozbudowa   infrastruktury   zapewniającej   ochronę naturalnych zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni rzek Oławy i Ślęzy;

zaopatrzenie w wodę;

kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

Wspólna gospodarka odpadami gmin należących do związku mieści się w pierwszym zadaniu Związku.

Związek planuje stworzyć System Gospodarki Odpadami Ślęza-Oława (SGOŚ-O), do którego chęć przystąpienia zgłosiły również gminy nienależące do Związku: Gmina Grodków (woj. opolskie), Gmina Jordanów, Miasto i Gmina  Kąty Wr., Gmina Mietków, Gmina Sobótka, Gmina Wiązów. Łącznie teren gmin zainteresowanych wspólnym Systemem zamieszkuje blisko 840 tys.  mieszkańców.

Główne cele Systemu to:

stworzenie sieci zakładów unieszkodliwiania odpadów w oparciu o obiekty istniejące (EKO-GOK Gać, składowisko odpadów w Wąwolnicy, ZUiROK w Sulęcinie) i planowane inwestycje w Nasławicach i Lipie,

organizacja zbierania i transportu poprzez zakup środków transportowych i budowę stacji przeładunkowych odpadów,

optymalizacja systemów gospodarki odpadami poprzez objęcie wszystkich mieszkańców odbiorem odpadów, również selektywnie zbieranych,

rekultywacja zamykanych składowisk odpadów,

edukacja ekologiczna mieszkańców.

# Podsumowanie

Uchwalony regulamin a w szczególności ogłoszone wymagania stwarzają szansę na realizację zapisów gminnego planu w zakresie

objęcia wszystkich gospodarstw domowych zorganizowanym odbiorem odpadów zmieszanych,

prowadzenia selektywnej zbiórki, w szczególności odpadów nieopakowaniowych – wielkogabarytowych, niebezpiecznych.

Konieczne jest realizacja zamierzeń mających na celu zmniejszenie ilości odpadów biologicznie rozkładalnych w składowanych odpadach komunalnych.

Składowisko odpadów w Cieszycach będzie przyjmowało zmieszane odpady komunalne do końca bieżącego roku. Dlatego ważne jest dalsze prowadzenie prac w ramach związku międzygminnego mających na celu stworzenie ponadpowiatowego systemu gospodarki odpadami. Obecnie tylko przedsięwzięcia o szerokim zasięgu mają szanse na prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami a wcześniej na pozyskanie funduszy na realizację.

Cytowane akty prawne

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628 ze zm.)

ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005.25.202 ze zm.)

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 ze zm.)

ustawa z dnia 29 lipca 2005 5. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005.180.1495)

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005.236.2008 ze zm.)

ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005.113.954)

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005.175.1458)

ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych leśnych (Dz. U. 2004.121.1266 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206)

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. nr 191, poz. 1595)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. 2006 nr 5 poz. 33)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. nr 66, poz. 620)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. 2006.46.333)

rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2005.219.1858)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2006.30.213)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2006.49.356)

rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006.75.527)

Karta składowiska odpadów w Cieszycach

| l.p. | element charakterystyki składowiska | informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów | Cieszyce |
| 1.2 | gmina | Kobierzyce |
| 1.3 | powiat | wrocławski |
| 1.4 | województwo | dolnośląskie |
| 1.5 | REGON | - |
| 1.6 | NIP | - |
| 1.7 | typ składowiska | składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne |
| 1.8 | nazwa i adres właściciela składowiska | Gmina Kobierzyce al. Pałacowa 1 55-040 Kobierzyce |
| 1.9 | REGON właściciela składowiska | 931935075 |
| 1.10 | NIP właściciela składowiska | 896-13-08-068 |
| 1.11 | nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem | Gmina Kobierzyce al. Pałacowa 1 55-040 Kobierzyce |
| 1.12 | REGON właściciela gruntu | 931935075 |
| 1.13 | NIP właściciela gruntu | 896-13-08-068 |
| 1.14 | nazwa i adres zarządzającego składowiskiem | Gmina Kobierzyce al. Pałacowa 1 55-040 Kobierzyce |
| 1.15 | REGON zarządzającego | 931935075 |
| 1.16 | NIP zarządzającego | 896-13-08-068 |
| 1.17 | czy kierownik składowiska posiada wymagane kwalifikacje? | tak |
| 1.18 | liczba kwater | 1 |
| 1.19 | liczba kwater eksploatowanych | 1 |
| 1.20 | liczba kwater zamkniętych | - |
| 1.21 | czy składowisko jest w trakcie budowy? | nie |
| 1.22 | czy składowisko jest w trakcie eksploatacji? | tak |
| 1.23 | czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | nie |
| 1.24 | czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | nie |
| 1.25 | czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | nie |
| 2 | Decyzje administracyjne |
| 2.1 | decyzja lokalizacyjna | nie dotyczy |
| 2.2 | decyzja o wzizt | nie |
| 2.3 | pozwolenie na budowę | nie |
| 2.4 | pozwolenie na użytkowanie | nie |
| 2.5 | decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej | tak decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego z 9 maja 2002 r. nr 63/2002 |
| 2.6 | decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej | nie |
| 2.7 | czy decyzja o dostosowaniu została wykonana? | nie dotyczy |
| 2.8 | czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | nie dotyczy |
| 2.9 | czy przedłużona decyzja została wykonana? | nie dotyczy |
| 2.10 | rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | nie dotyczy |
| 2.11 | decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej | nie |
| 2.12 | czy decyzja o dostosowaniu została wykonana? | nie dotyczy |
| 2.13 | czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | nie dotyczy |
| 2.14 | czy przedłużona decyzja została wykonana? | nie dotyczy |
| 2.15 | rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | nie dotyczy |
| 2.16 | decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33, ust. 6 ustawy wprowadzającej | nie |
| 2.17 | czy decyzja o zamknięciu została wykonana? | nie dotyczy |
| 2.18 | czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | nie dotyczy |
| 2.19 | czy przedłużona decyzja została wykonana? | nie dotyczy |
| 2.20 | zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | tak |
| 2.21 | zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Starosta Powiatu Wrocławskiego 15 września 2004 r. SP/OŚ/7623-45/2004 31 grudnia 2005 |
|  |  | zmiana decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego Wojewoda Dolnośląski 11 stycznia 2006 SR..III. 6621-3/9/MB/05/06 31 grudnia 2007 r. |
| 2.22 | rok faktycznego zamknięcia składowiska | - |
| 2.23 | decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji | Wojewoda Dolnośląski 12 stycznia 2006 SR.III.6621-2/1/KS/06 |
| 2.24 | czy decyzja zatwierdzająca instrukcje eksploatacji była czasowa? | nie |
| 2.25 | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Wojewoda Dolnośląski 4 maja 2006 r. SR..III. 6622/100/MB/06 31 grudnia 2007 r. – unieszkodliwianie 31 grudnia 2009 r. – odzysk |
| 2.26 | pozwolenie zintegrowane | nie |
| 2.27 | czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | nie |
| 2.28 | czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | nie |
| 3 | Bazy danych i wykazy |
| 3.1 | czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wpgo? | tak |
| 3.2 | czy w wpgo określono termin zamknięcia składowiska? | tak |
| 3.3 | czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.4 | czy składowisko jest ujęte w bazie WIOŚ? | tak |
| 3.5 | czy składowisko jest ujęte w bazie WUS? | nie |
| 3.6 | czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez UW do MŚ w 2004 r.? | nie |
| 3.7 | czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez UW do MŚ w 2005 r.? | nie |
| 3.8 | czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez UW do MŚ w 2006 r.? | do Marszałka Województwa Dolnośląskiego |
| 4 | Wymagania techniczne |
| 4.1 | pojemność całkowita | 53 tys. m3 15 tys. Mg |
| 4.2 | pojemność wypełniona | 42,4 tys. m3 |
| 4.3 | pojemność pozostała | 10,6 tys. m3 |
| 4.4 | powierzchnia w granicach korony | 20 tys. m2 |
| 4.5 | uszczelnienie | t/n | brak |
|  |  | naturalna bariera geologiczna | miąższość – brak danych k=(1,3-1,9)x10-4 m/s |
|  |  | sztuczna bariera geologiczna | brak |
|  |  | izolacja syntetyczna | brak |
| 4.6 | drenaż odcieków | t/n | brak |
|  |  | warstwa drenażowa | brak |
|  |  | kolektory | brak |
|  |  | ukształtowanie dna | brak danych |
|  |  | zewnętrzny system rowów | brak |
| 4.7 | gromadzenie odcieków | t/n | brak |
|  |  | zbiornik odcieków | brak |
| 4.8 | postępowanie z odciekami | odprowadzenie do kanalizacji | nie dotyczy z uwagi na niegromadzenie odcieków |
|  |  | wywóz do oczyszczalni ścieków |  |
|  |  | wykorzystanie do celów technologicznych |  |
|  |  | oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni ścieków |  |
| 4.9 | instalacja odprowadzania gazu składowiskowego | t/n | brak |
|  |  | z emisja do atmosfery |  |
|  |  | spalanie w pochodni |  |
|  |  | odzysk energii |  |
| 4.10 | pas zieleni | t/n | naturalna roślinność wokół składowiska |
|  |  | szerokość |  |
| 4.11 | ogrodzenie | tak |
| 4.12 | rejestracja wjazdów | tak |
| 4.13 | ewidencja odpadów | tak |
| 4.14 | waga | nie |
| 4.15 | urządzenia do mycia i dezynfekcji | nie |
| 4.16 | wykonywanie warstw przykrywających | t/n | tak |
|  |  | materiał | 01 01 02, 01 04 08, 01 04 09, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, 19 08 02, 19 08 05, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 06 |
| 4.17 | monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | dane meteo | nie |
|  |  | kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu |  |
|  |  | wody powierzchniowe |  |
|  |  | wody podziemne |  |
| 4.18 | monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | opad atmosferyczny | tak |
|  |  | wody powierzchniowe | tak |
|  |  | odcieki | nie |
|  |  | wody podziemne | tak |
|  |  | gaz składowiskowy | nie |
|  |  | osiadanie powierzchni składowiska | tak |
|  |  | struktura i skład odpadów | tak |
| 5 | Dofinansowanie |
| 5.1 | czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych? | nie dotyczy |
| 5.2 | czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych? | szacowane koszty rekultywacji 3,13-3,3 mln zł |
| 6 | Odpady |
| 6.1 | czy na składowisku deponowane są odpady komunalne? | tak |
| 6.2 | czy na składowisku odpadów deponowane są wyłącznie odpady wydobywcze? | nie |
| 6.3 | kody odpadów które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów | 10 01 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 05 04, 17 05 06, 17 08 02, 17 09 04, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 |
| 6.4 | czy odpady są składowane zgodnie z rozp? MG w sprawie nieselektywnego składowania odpadów | nie |
| 6.5 | kody odpadów dopuszczonych do odzysku | 01 01 02, 01 04 08, 01 04 09, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, 19 08 02, 19 08 05, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 06, |
| 6.6 | czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | tak |
| 6.7 | masa odpadów składowana w 2003 r. | 1426,1 Mg |
| 6.8 | masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji w 2003 r. | 0,0 Mg |
| 6.9 | masa odpadów stosowana do rekultywacji składowiska po zamknięciu w 2003 r. | nie dotyczy |
| 6.10 | masa odpadów składowana w 2004 r. | 1081,8 Mg |
| 6.11 | masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji w 2004 r. | 460,9 Mg |
| 6.12 | masa odpadów stosowana do rekultywacji składowiska po zamknięciu w 2004 r. | nie dotyczy |
| 6.13 | masa odpadów składowana w 2005 r. | 0,0 Mg |
| 6.14 | masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji w 2005 r. | nie dotyczy |
| 6.15 | masa odpadów stosowana do rekultywacji składowiska po zamknięciu w 2005 r. | 15440,0 Mg |
| 6.16 | masa odpadów składowana w 2006 r. | 1720,8 |
| 6.17 | masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji w 2006 r. | 193,4 |
| 6.18 | masa odpadów stosowana do rekultywacji składowiska po zamknięciu w 2006 r. |  |

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kobierzyce na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gm. Kobierzyce

Zakład Usług Komunalnych „HADLUX”

55-050 Sobótka, ul. Warszawska 4

tel. 071 316 23 35

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS Wrocław Sp. z o.o.

50-210 Wrocław, ul. Kurkowa 14

tel. 071 328 70 36, 071 328 70 37, 071 328 92 07

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

50-418 Wrocław, ul. Traugutta 72/78

tel. 071 337 52 56, 071 337 51 00

„ST-AN” Daniel Falkowski, Usługi Transportowo-Towarowe, Handel hurtowy i Detaliczny

55-040 Kobierzyce, Kuklice 10

tel. 0606 13 93 23, 071 311 16 13

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1-go Maja 26 B

tel. 071 316 61 67, 071 316 61 68

SITA Wrocław Sp. z o.o.

54-519 Wrocław, ul. Jerzmanowska  4

tel. 071 373 68 46

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel - Dolny Śląsk Sp. z o.o.

55-200 Oława, ul. Portowa 7

tel. 071 313 29 17

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

53-614 Wrocław, ul. Bolesławiecka 15

tel. 071 354 62 15