Raport z realizacji PROGRAMu OCHRONY śRODOWISKA

Gminy Kobierzyce

w latach 2004-2006

Kobierzyce, 2006 r.

WAMECO S.C.

Ryszard Szpadt, Szczepaniak Włodzimierz

Opracował zespół w składzie:

dr hab. inż. Włodzimierz Szczepaniak

dr inż. Maciej Czemarmazowicz

dr inż. Ryszard Szpadt

mgr inż. Wojciech Górnikowski

mgr inż. Kornelia Kacperczyk

mgr inż. Daniel KONOPACKI

mgr inż. Agnieszka WOJCIECHOWSKA-Świergoń

mgr inż. Monika Żurańska-Skalny

Spis Treści:

1	Wprowadzenie	3

2	Tendencje rozwojowe w sektorze gospodarczym gminy w latach 2005 - 2006	4

3	tendencje zmian STANu ŚRODOWISKA w latach 2004 - 2006	5

3.1	jakość wód	5

3.1.1	Wody powierzchniowe	5

3.1.2	Wody podziemne	10

3.2	Ocena jakości powietrza	10

3.3	Klimat akustyczny	12

3.4	Gleby	12

3.5	Tereny chronione i Obszary Natura 2000	13

4	Wydatki poniesione przez gminę Kobierzyce na realizacje zadań proekologicznych w latach 2004 - 2006	16

5	stan i ocena wykonania zadań wynikających z Gminnego programu ochrony środowiska	17

5.1	Ochrona gleb	17

5.2	Ochrona zasobów kopalin	18

5.3	Ochrona przyrody i krajobrazu	18

5.4	Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	18

5.5	Ochrona powietrza	20

5.6	Ochrona środowiska przed hałasem	21

5.7	Monitoring środowiska	22

5.8	Edukacja ekologiczna	22

6	Podsumowanie i wnioski	23

# Wprowadzenie

Zgodnie z artykułem 17, ustęp 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, a także zapisów wojewódzkiego programu ochrony środowiska i powiatowego programu ochrony środowiska, sporządza gminny program ochrony środowiska, uwzględniając wymagania niezbędne przy sporządzaniu polityki ekologicznej państwa określone w artykule 14 Ustawy Prawo ochrony środowiska. Program, o którym mowa uchwala rada gminy (artykuł 18, ustęp 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska). Zgodnie z artykułem 18, ustęp 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska z wykonania gminnego programu ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy.

Program Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce został uchwalony przez Radę Gminy Kobierzyce w dniu 3 listopada 2004 roku (uchwała Nr XXXIII/412/04). Program jest podstawą działań Samorządu Gminy Kobierzyce w zakresie polityki ekologicznej. Działania te są ściśle powiązane z zadaniami realizowanymi dla osiągnięcia określonych celów.

W Programie … sformułowano następujące cele nadrzędne:

- zachowanie oraz odtwarzanie rodzimego bogactwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych,

- ochrona zasobów i poprawa jakości wód podziemnych, racjonalne użytkowanie kopalin, gleb i powierzchni ziemi,

- ochrona zasobów wód powierzchniowych, poprawa ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu,

- poprawa stanu czystości terenów i zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi,

- poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie dyskomfortu pracy i zamieszkania na terenach zurbanizowanych,

- ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii dla środowiska bądź życia lub zdrowia ludzi oraz sprawne usuwanie ich skutków,

- wzrost wiedzy o stanie środowiska naturalnego, jego zagrożeniach oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom,

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawa komunikacji społecznej w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych województwa.

Wymienione cele realizowane są poprzez działania o charakterze zarówno inwestycyjnym, jak i organizacyjno–prawnym, którym przypisano konkretne, konieczne do realizacji zadania.

Ustawa Prawo ochrony środowiska, jak i akty wykonawcze do tej ustawy, nie określa wymagań dotyczących formy i struktury raportu z wykonania Programu … We wstępie do raportu trzeba też zaznaczyć, że nie istnieje modelowa, ustandaryzowana metoda oceny realizacji gminnych programów ochrony środowiska.

Wobec powyższego uznano, że raport z wykonania Programu powinien nawiązywać  do struktury Programu i zawierać w szczególności:

- opis stanu środowiska w Gminie Kobierzyce,

- stan i ocenę wykonania zadań wynikających z harmonogramu realizacji Programu …,

- finansowanie ochrony środowiska,

- podsumowanie i wnioski końcowe.

Z uwagi na fakt, iż równolegle zostało przygotowane sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w raporcie pominięto kwestie dotyczące gospodarki odpadami.

# Tendencje rozwojowe w sektorze gospodarczym gminy w latach 2005 - 2006

Gminę Kobierzyce zamieszkuje ok. 13 tysięcy mieszkańców. W ciągu ostatnich lat z gminy typowo rolniczej przekształciła się w gminę przemysłowo-rolniczą. Dzięki przyciągnięciu strategicznych inwestorów znacznie spadło bezrobocie.

Podstrefa Wrocław-Kobierzyce to położone w gminie Kobierzyce tereny inwestycyjne o powierzchni ponad 280 hektarów. Obszar ten jest zarządzany przez Wrocławski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i stanowi część Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W chwili obecnej na terenie Podstrefy realizowane są inwestycje następujących firm koreańskich: LG.Philips LCD, LG Electronics, Heesung Electronics, LG Chem, LG Innotek, Dong Yang Electronics, Lucky SMT, Ohsung Display.

Rysunek 1. Tereny TSSE podstrefa Kobierzyce

Tereny inwestycyjne są położone pomiędzy autostradą A4 (odległość - 1 km), a drogą krajową numer 35 Wrocław - Wałbrzych (przy granicy Podstrefy). W odległości ok. 4 km przebiega droga krajowa numer 8, Warszawa - Wrocław - Praga. Odległość Podstrefy od centrum Wrocławia wynosi około 15 km, a od Międzynarodowego Lotniska we Wrocławiu mniej niż 10 km. Do końca roku 2006 na terenie Podstrefy na zlecenie ARP S.A. zostanie wybudowana sieć dróg dwu i czteropasmowych o długości ponad 6 km, która umożliwi bardzo dobrą komunikację wewnętrzną.

3 listopada 2006 roku wkopano symboliczny kamień węgielny pod budowę fabryki telewizorów ciekłokrystalicznych firmy Toshiba. Jest to kolejny dziesiąty zakład produkcyjny zlokalizowany na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych. Nowa fabryka będzie ukończona w sierpniu przyszłego roku i planuje zatrudnić ponad tysiąc osób.

# tendencje zmian STANu ŚRODOWISKA w latach 2004 - 2006

## jakość wód

### Wody powierzchniowe

Gmina położona jest w zlewni rzeki Ślęzy i tylko jej niewielki środkowo-zachodni fragment wchodzi w zasięg zlewni Bystrzycy (rejony wsi Solna i Pustków Żurawski). Przez południowy (obręb Tyniec nad Ślęzą), a następnie północny skrawek gminy (obręb Ślęży) przepływa główny ciek zlewni – rzeka Ślęza.

Wody rzeki Ślęzy w 2004 roku w dwóch punktach miały IV klasę, tzn. były to wody o niezadowalającej jakości, tylko w przekroju poniżej ujścia Małej Ślęzy jakość wody poprawiła się, osiągając III klasę. Już w pierwszym punkcie pomiarowo-kontrolnym udział wskaźników I i II klasy nie przekroczył 60%. W przekroju ujściowym udział ten był jeszcze mniejszy, bo 52%, zwiększył się natomiast udział wskaźników w klasie III. Na stan jakości w przekroju ujściowym wpływ ma silnie zanieczyszczony dopływ Ślęzy – rzeka Kasina.

Klasyfikacja jakości wód rzeki Ślęzy i badanych dopływów opracowana na podstawie badań za rok 2004 i 2005 przedstawiona jest na wykresie.

Wykres 1. Klasyfikacja jakości wód rzeki Ślęzy i jej dopływów w roku 2004

Analiza wybranych wskaźników zanieczyszczenia w okresie ostatniego dziesięciolecia wskazuje na duże zmiany, jakie zaszły w stanie jakości wód. W ostatnich kilku latach poziom zanieczyszczeń organicznych i fizycznych ustabilizował się na poziomie III klasy, nastąpił też wyraźny spadek zanieczyszczenia związkami azotu. Poprawił się również stan bakteriologiczny rzeki. Niepokojąco rośnie natomiast poziom zanieczyszczenia związkami fosforu.

W październiku 2006 r. gmina zleciła wykonanie badań monitoringowych składu  wód powierzchniowych na potoku Kasina -pobór 4 próbek (dwie w górnym biegu cieku, powyżej terenu inwestycji LG, a dwie w dolnym biegu, poniżej inwestycji) i analizę na zawartość: metali ciężkich (m.in. miedź, nikiel, cynk, rtęć, kadm, ołów, chrom), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), przewodność elektrolityczna właściwa i odczyn (pH).

Numer próbki: LG 1W

- Charakterystyka ogólna

pH = 7,28

Substancje rozpuszczone mineralne   	Srm = 	461,8 [mg/dm3]

Mineralizacja					M =	540,8 [mg/dm3]

Twardość ogólna 				HO =	340,0 [mg CaCO3/dm3]

Twardość węglanowa 			Hw =	129,5 [mg CaCO3/dm3]

Twardość niewęglanowa			HN =	4,21 [mval/dm3]

Woda wodorowęglanowo-siarczanowo-chlorkowo-wapniowo-magnezowa

| 2. Bilans jonowy |
| --- |
| Składnik | mg/dm3 |
| 1 | Na+ | 16,39 | ± | 0,30 |
| 2 | K+ | 9,40 | ± | 0,21 |
| 3 | Li+ | 0,0160 | ± | 0,0000 |
| 4 | Be+2 | <0,000006 |  |  |
| 5 | Ca+2 | 105,80 | ± | 1,52 |
| 6 | Mg+2 | 18,47 | ± | 0,13 |
| 7 | Ba+2 | 0,0540 | ± | 0,001 |
| 8 | Sr+2 | 0,289 | ± | 0,000 |
| 9 | Fe+2 | 0,005 | ± | 0,000 |
| 10 | Mn+2 | 0,1220 | ± | 0,00100 |
| 11 | Ag+ | <0,000002 |  |  |
| 12 | Zn+2 | 0,0160 | ± | 0,0000 |
| 13 | Cu+2 | 0,00160 | ± | 0,00001 |
| 14 | Ni+2 | 0,00450 |  |  |
| 15 | Co+2 | 0,00047 | ± | 0,00000 |
| 16 | Pb+2 | 0,00064 | ± | 0,0001 |
| 17 | Hg+2 | 0,000050 | ± | 0,000000 |
| 18 | Cd2+ | 0,000020 | ± | 0,000001 |
| 19 | Se+2 | <0,00010 |  |  |
| 20 | Sb+3 | 0,00056 | ± | 0,00000 |
| 21 | Al+3 | 0,0230 | ± | 0,00001 |
| 22 | Cr3+ | 0,00220 | ± | 0,0000 |
| 23 | Mo+6 | 0,00044 | ± | 0,0000 |
| 24 | V+5 | 0,00150 | ± | 0,00001 |
| 25 | Zr+4 | 0,0011 |  |  |
| 26 | Ti+4 | <0,005 |  |  |
| 27 | As3+ | 0,00110 | ± | 0,0000 |
| 28 | Tl+4 | <0,00001 |  |  |
| 29 | W+6 | <0,025 |  |  |
| 30 | Cl- | 71,6 |  |  |
| 31 | Br- | 0,025 |  |  |
| 32 | J- | 0,00600 |  |  |
| 33 | SO4-2 | 105,40 | ± | 0,25 |
| 34 | HCO3-2 | 158,0 |  |  |
| 35 | CO3-2 | <0,5 |  |  |
| 36 | NO3- | 46,00 |  |  |
| 37 | PO4-3 | 0,24 |  |  |
| 38 | BO3-3 | 0,55 | ± | 0,33 |

Do oceny przyjęto klasyfikację wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
11 lutego 2004 r., w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji tych wód. (Dz. U. Nr 32, poz. 284). Z dniem 1.01.2005 r. Rozporządzenie to straciło moc, jednak z uwagi na brak nowych wytycznych oparto się na tej klasyfikacji wód.

W miejscu poboru LG 1W wody powierzchniowe potoku Kasina tylko ze względu na dwa wskaźniki (mangan i azotany) mają III klasę czystości, zaś ze względu na zawartość wapnia, siarczanów i fosforanów – II klasa, pozostałe wskaźniki mieszczą się w I klasie czystości.

Numer próbki: LG 5W

- Charakterystyka ogólna

pH = 7,72

Substancje rozpuszczone mineralne   	Srm = 	644,2 [mg/dm3]

Mineralizacja					M =	721,2 [mg/dm3]

Twardość ogólna 				HO =	468,4 [mg CaCO3/dm3]

Twardość węglanowa 			Hw =	126,2 [mg CaCO3/dm3]

Twardość niewęglanowa			HN =	6,84 [mval/dm3]

Woda wodorowęglanowo-siarczanowo-chlorkowo-wapniowo-magnezowa

| 2. Bilans jonowy |
| --- |
| Składnik | mg/dm3 |
| 1 | Na+ | 16,36 | ± | 0,04 |
| 2 | K+ | 12,74 | ± | 0,32 |
| 3 | Li+ | 0,0077 | ± | 0,0000 |
| 4 | Be+2 | <0,000006 |  |  |
| 5 | Ca+2 | 145,70 | ± | 3,30 |
| 6 | Mg+2 | 25,49 | ± | 0,06 |
| 7 | Ba+2 | 0,0940 | ± | 0,001 |
| 8 | Sr+2 | 0,374 | ± | 0,007 |
| 9 | Fe+2 | 0,005 | ± | 0,000 |
| 10 | Mn+2 | 0,0013 | ± | 0,00000 |
| 11 | Ag+ | <0,000002 |  |  |
| 12 | Zn+2 | 0,0220 | ± | 0,0001 |
| 13 | Cu+2 | 0,01700 | ± | 0,00001 |
| 14 | Ni+2 | 0,00390 |  |  |
| 15 | Co+2 | 0,00040 | ± | 0,00000 |
| 16 | Pb+2 | 0,00039 | ± | 0,0001 |
| 17 | Hg+2 | 0,000050 | ± | 0,000000 |
| 18 | Cd2+ | 0,000020 | ± | 0,000001 |
| 19 | Se+2 | <0,00010 |  |  |
| 20 | Sb+3 | 0,00022 | ± | 0,00000 |
| 21 | Al+3 | 0,0080 | ± | 0,00001 |
| 22 | Cr3+ | 0,00200 | ± | 0,0000 |
| 23 | Mo+6 | 0,00050 | ± | 0,0000 |
| 24 | V+5 | 0,00250 | ± | 0,00001 |
| 25 | Zr+4 | 0,0003 |  |  |
| 26 | Ti+4 | <0,005 |  |  |
| 27 | As3+ | 0,00120 | ± | 0,0000 |
| 28 | Tl+4 | <0,00001 |  |  |
| 29 | W+6 | <0,025 |  |  |
| 30 | Cl- | 74,5 |  |  |
| 31 | Br- | 0,005 |  |  |
| 32 | J- | 0,00800 |  |  |
| 33 | SO4-2 | 168,80 | ± | 4,00 |
| 34 | HCO3-2 | 154,0 |  |  |
| 35 | CO3-2 | <0,5 |  |  |
| 36 | NO3- | 114,00 |  |  |
| 37 | PO4-3 | 0,33 |  |  |
| 38 | BO3-3 | 0,65 | ± | 0,33 |

W miejscu poboru LG 5W wody powierzchniowe potoku Kasina ze względu na zawartość azotanów plasują się w V klasie czystości, zawartość wapnia i siarczanów w III klasie, ze względu na magnez i fosforany – II klasa, pozostałe wskaźniki mieszczą się w I klasie czystości.

Numer próbki: LG 6W

- Charakterystyka ogólna

pH = 6,87

Substancje rozpuszczone mineralne   	Srm = 	205,6 [mg/dm3]

Mineralizacja					M =	257,6 [mg/dm3]

Twardość ogólna 				HO =	150,6 [mg CaCO3/dm3]

Twardość węglanowa 			Hw =	85,2 [mg CaCO3/dm3]

Twardość niewęglanowa			HN =	1,31 [mval/dm3]

Woda wodorowęglanowo-siarczanowo-chlorkowo-wapniowa

| 2. Bilans jonowy |
| --- |
| Składnik | mg/dm3 |
| 1 | Na+ | 7,72 | ± | 0,16 |
| 2 | K+ | 4,60 | ± | 0,16 |
| 3 | Li+ | 0,0070 | ± | 0,0000 |
| 4 | Be+2 | <0,000006 |  |  |
| 5 | Ca+2 | 48,04 | ± | 0,30 |
| 6 | Mg+2 | 7,47 | ± | 0,02 |
| 7 | Ba+2 | 0,0360 | ± | 0,000 |
| 8 | Sr+2 | 0,126 | ± | 0,001 |
| 9 | Fe+2 | 0,205 | ± | 0,006 |
| 10 | Mn+2 | 0,0520 | ± | 0,00100 |
| 11 | Ag+ | <0,000002 |  |  |
| 12 | Zn+2 | 0,0097 | ± | 0,0001 |
| 13 | Cu+2 | 0,00130 | ± | 0,00001 |
| 14 | Ni+2 | 0,00310 |  |  |
| 15 | Co+2 | 0,00035 | ± | 0,00000 |
| 16 | Pb+2 | 0,00089 | ± | 0,0001 |
| 17 | Hg+2 | 0,000050 | ± | 0,000000 |
| 18 | Cd2+ | 0,000020 | ± | 0,000001 |
| 19 | Se+2 | <0,00010 |  |  |
| 20 | Sb+3 | 0,00400 | ± | 0,00000 |
| 21 | Al+3 | 0,4410 | ± | 0,00100 |
| 22 | Cr3+ | 0,00190 | ± | 0,0000 |
| 23 | Mo+6 | 0,00030 | ± | 0,0000 |
| 24 | V+5 | 0,00180 | ± | 0,00001 |
| 25 | Zr+4 | 0,0006 |  |  |
| 26 | Ti+4 | <0,005 |  |  |
| 27 | As3+ | 0,00110 | ± | 0,0000 |
| 28 | Tl+4 | <0,00001 |  |  |
| 29 | W+6 | <0,025 |  |  |
| 30 | Cl- | 27,8 |  |  |
| 31 | Br- | 0,008 |  |  |
| 32 | J- | 0,00700 |  |  |
| 33 | SO4-2 | 37,81 | ± | 1,00 |
| 34 | HCO3-2 | 104,0 |  |  |
| 35 | CO3-2 | <0,5 |  |  |
| 36 | NO3- | 10,50 |  |  |
| 37 | PO4-3 | 0,51 |  |  |
| 38 | BO3-3 | 0,45 | ± | 0,33 |

W miejscu poboru LG 6W wody powierzchniowe potoku Kasina ze względu na zawartość glinu plasują się w IV klasie czystości, zawartość fosforanów w III klasie, ze względu na magnez, żelazo, mangan i azotany – II klasa, pozostałe wskaźniki mieszczą się w I klasie czystości.

Numer próbki: LG 7W

- Charakterystyka ogólna

pH = 7,52

Substancje rozpuszczone mineralne   	Srm = 	690,6 [mg/dm3]

Mineralizacja					M =	845,1 [mg/dm3]

Twardość ogólna 				HO =	533,6 [mg CaCO3/dm3]

Twardość węglanowa 			Hw =	253,3 [mg CaCO3/dm3]

Twardość niewęglanowa			HN =	5,61 [mval/dm3]

Woda wodorowęglanowo-siarczanowo-chlorkowo-wapniowa

| 2. Bilans jonowy |
| --- |
| Składnik | mg/dm3 |
| 1 | Na+ | 26,91 | ± | 0,57 |
| 2 | K+ | 7,35 | ± | 0,02 |
| 3 | Li+ | 0,0080 | ± | 0,0000 |
| 4 | Be+2 | <0,000006 |  |  |
| 5 | Ca+2 | 170,70 | ± | 3,50 |
| 6 | Mg+2 | 26,16 | ± | 0,32 |
| 7 | Ba+2 | 0,1010 | ± | 0,002 |
| 8 | Sr+2 | 0,388 | ± | 0,009 |
| 9 | Fe+2 | 0,005 | ± | 0,000 |
| 10 | Mn+2 | 0,0020 | ± | 0,00100 |
| 11 | Ag+ | <0,000002 |  |  |
| 12 | Zn+2 | 0,0210 | ± | 0,0001 |
| 13 | Cu+2 | 0,00160 | ± | 0,00001 |
| 14 | Ni+2 | 0,00460 |  |  |
| 15 | Co+2 | 0,00038 | ± | 0,00000 |
| 16 | Pb+2 | 0,00043 | ± | 0,0001 |
| 17 | Hg+2 | 0,000040 | ± | 0,000000 |
| 18 | Cd2+ | 0,000030 | ± | 0,000001 |
| 19 | Se+2 | <0,00010 |  |  |
| 20 | Sb+3 | 0,00024 | ± | 0,00000 |
| 21 | Al+3 | 0,0110 | ± | 0,00000 |
| 22 | Cr3+ | 0,00250 | ± | 0,0000 |
| 23 | Mo+6 | 0,00023 | ± | 0,0000 |
| 24 | V+5 | 0,00200 | ± | 0,00001 |
| 25 | Zr+4 | 0,0004 |  |  |
| 26 | Ti+4 | <0,005 |  |  |
| 27 | As3+ | 0,00130 | ± | 0,0000 |
| 28 | Tl+4 | <0,00001 |  |  |
| 29 | W+6 | <0,025 |  |  |
| 30 | Cl- | 129,3 |  |  |
| 31 | Br- | 0,001 |  |  |
| 32 | J- | 0,00800 |  |  |
| 33 | SO4-2 | 160,20 | ± | 4,10 |
| 34 | HCO3-2 | 309,0 |  |  |
| 35 | CO3-2 | <0,5 |  |  |
| 36 | NO3- | 5,00 |  |  |
| 37 | PO4-3 | 0,23 |  |  |
| 38 | BO3-3 | 0,48 | ± | 0,33 |

W miejscu poboru LG 7W wody powierzchniowe potoku Kasina ze względu na zawartość wapnia, baru i siarczanów plasują się w III klasie czystości, zawartość magnezu, chlorków i fosforanów w II klasie, pozostałe wskaźniki mieszczą się w I klasie czystości.

### Wody podziemne

Gmina Kobierzyce leży w obrębie Niecki Wrocławskiej, co decyduje w głównej mierze o zasobności tego obszaru w wodę. Niecka Wrocławska jest bogata w zasoby wodne, ale jest intensywnie eksploatowana przez duże aglomeracje miejskie oraz zakłady przemysłowe.

Podstawowym poziomem wodonośnym Niecki jest poziom czwartorzędowy, natomiast na terenie gminy Kobierzyce (za wyjątkiem okolic Bielan Wrocławskich i Domasławia) przeważają wody trzeciorzędowe, których zasoby są słabo odnawialne, co powoduje dużą zmienność w wydajności poszczególnych studni.

Na terenie gminy Kobierzyce nie prowadzi się badań zanieczyszczenia wód podziemnych przez WIOŚ, prowadzony jest natomiast monitoring wód podziemnych wokół składowiska odpadów komunalnych w  Cieszycach.

## Ocena jakości powietrza

Stan jakości powietrza na terenie gminy Kobierzyce badany był w jednym punkcie pomiarowym. Badania metodą pomiarów pasywnych wykonywano w punkcie przy ul. Witosa w Kobierzycach. Prezentowane poniżej dane, w tym pierwsza mapa (rysunek 2), pochodzą z opracowania WIOŚ Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2004 roku oraz Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2005 roku.

Rysunek 2. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu jakości powietrza w powiecie wrocławskim w latach 2004 i 2005

Porównując wyniki pomiarów w dwóch najbliżej położonych miejscowościach, w których takie pomiary są prowadzone, tj. Kątach Wrocławskich i Kobierzycach można spostrzec, że charakter obu terenów ze względu na stężenia ditlenku siarki w powietrzu jest różny (tabela 1 i 2). Podobnie jak w latach minionych przeprowadzone badania metodą pasywną wykazały niski poziom zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki. Stężenia średnioroczne w powiecie wrocławskim kształtowały się w granicach od 8,8 µg/m3 (Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa) do 14,7 µg/m3 (Kobierzyce ul. Witosa). Ogólnie prawie 4-krotnie wyższe stężenia notowano z sezonie grzewczym. Stwierdzone w 2005 r. stężenia były wyższe niż oznaczane w roku 2004.

Tabela 1. Stężenia ditlenku siarki w powietrzu w powiecie wrocławskim w 2004 r. – pomiary pasywne [µg/m3]

Tabela 2. Stężenia ditlenku siarki w powietrzu w powiecie wrocławskim w 2005 r. – pomiary pasywne [µg/m3]

Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu, mierzone metodą pasywną, kształtowały się w granicach od 15,2 µg/m3 (Jordanów Śl. ul. Szkolna) do 24,2 µg/m3 (Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa), tj. w granicach 38-60% normy średniorocznej. Również w przypadku NO2 wyższe stężenia notowano w sezonie grzewczym. W porównaniu do 2004 r. poziom stężeń średniorocznych nie zmienił się.

Tabela 3. Stężenia ditlenku azotu w powietrzu w powiecie wrocławskim w 2004 r. – pomiary pasywne [µg/m3]

Tabela 4. Stężenia ditlenku azotu w powietrzu w powiecie wrocławskim w 2005 r. – pomiary pasywne [µg/m3]

Wyniki pomiarów prowadzonych na terenie powiatu wrocławskiego nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów żadnego z mierzonych zanieczyszczeń. We wszystkich badanych miejscowościach zarejestrowano jednak wzrost stężeń zanieczyszczeń w sezonie grzewczym, w przypadku dwutlenku siarki nawet kilkukrotny, co świadczy o znacznym udziale tzw. „niskiej” emisji zanieczyszczeń z lokalnych systemów grzewczych (niewielkich kotłowni osiedlowych czy palenisk domowych) w zanieczyszczeniu powietrza. Sporządzone na podstawie pomiarów pasywnych mapy rozkładu zanieczyszczeń wskazują na widoczny napływ zanieczyszczeń z aglomeracji wrocławskiej. Bardzo duży ruch komunikacyjny związany z trasami wylotowymi z miasta Wrocławia oraz lokalizacja dużych centrów handlowych nie pozostaje również bez znaczenia na jakość powietrza w tym rejonie.

## Klimat akustyczny

Na terenie gminy Kobierzyce hałas generowany przez pojazdy samochodowe jest dominującym źródłem hałasu, kształtującym klimat akustyczny i zdecydowanie może powodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko akustyczne, przy czym dotyczy to w zasadzie dróg o natężeniu ruchu przekraczającym 1000 pojazdów/dobę. Najbardziej narażone na ponadnormatywne oddziaływanie są tereny położone w pobliżu dróg krajowych i autostrady A4.

W 2003 r. na terenie powiatu wrocławskiego badaniami monitoringowymi objęto 19 odcinków dróg. We wszystkich punktach (1m od krawędzi jezdni) stwierdzony równoważny poziom dźwięku w porze dziennej mieścił się w przedziale 60,5 – 75,4 dB i przekraczał wartość dopuszczalną 60 dB.

W latach 2004 i 2005 na terenie gminy Kobierzyce nie prowadzono badań monitoringu hałasu.

## Gleby

W 2004 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził badania gleb na obszarach uprzemysłowionych, związanych z oddziaływaniem punktowych źródeł zanieczyszczeń. Celem badań było wykazanie przekroczeń dopuszczalnych wartości w stosunku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) oraz zaklasyfikowanie badanych gleb do odpowiednich stopni zanieczyszczenia (wg skali IUNG). Na obszarach uprzemysłowionych badaniami objęto tereny wokół zakładów przemysłowych i tereny wokół składowisk odpadów. Łącznie badania prowadzono wokół 32 obiektów w 232 punktach pomiarowo kontrolnych m.in. obszar wokół składowiska odpadów komunalnych w m. Cieszyce (gm. Kobierzyce). Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń rtęci w 2 punktach. Stwierdzono podwyższona antropogenicznie zawartość siarki siarczanowej (IV stopień) w próbkach gleb pobranych z czterech punktów.

W październiku 2006 r. gmina zleciła wykonanie badań monitoringowych zanieczyszczeń gleby w obrębie inwestycji LG -pobór 6 próbek (na dwóch głębokościach) i analiza na zawartość: metali ciężkich (miedź, cynk, kadm, ołów) oraz siarczanów i azotanów, mineralizacja i pH gleby.

Tabela 5. Zawartość zanieczyszczeń w glebach wokół inwestycji LG

| Lp. | Ozn. | Zn | Pb | Cd | Cu | NO3 | SO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/kg s.m |
| 1 | LG-1Ga | 163,93 | 13,74 | 0,09 | 8,17 | 17,01 | 50,18 |
| 2 | LG-2Ga | 76,71 | 9,87 | 0,45 | 8,83 | 27,48 | 2,65 |
| 3 | LG-2Gb | 78,13 | 6,72 | 0,06 | 15,85 | 12,63 | 8,02 |
| 4 | LG-3Ga | 73,82 | 4,97 | 0,42 | 9,19 | 13,93 | 21,26 |
| 5 | LG-3Gb | 75,03 | 0,74 | 0,09 | 7,98 | 6,13 | 100,13 |
| 6 | LG-4Ga | 55,19 | 3,64 | 0,27 | 7,12 | 12,48 | 5,29 |
| 7 | LG-4Gb | 30,57 | 8,55 | 0,41 | 3,49 | 80,97 | 113,51 |
| 8 | LG-5Ga | 74,1 | 15,29 | 0,05 | 13,23 | 274,09 | 7,98 |
| 9 | LG-5Gb | 52,61 | 12,26 | 0,06 | 10,35 | 14,08 | 53,14 |
| 10 | LG-5Gc | 69,22 | 21,68 | 0,04 | 12,44 | 314,71 | 2,66 |
| 11 | LG-7Ga | 70,97 | 45,59 | 0,9 | 9,51 | 3,21 | 15,87 |
| 12 | LG-7Gb | 56,66 | 9,38 | 0,16 | 9,5 | 1,54 | 97,97 |
| 13 | LG2-Gb | 52,91 | 4,64 | 0,03 | 10,99 | 7,33 | 108,57 |

Zawartość metali ciężkich w badanych glebach pozwala zakwalifikować ją do grupy A (oprócz jednego oznaczenia Zn – zawartość powyżej 100 mg/kg s.m – grupa B), czyli gleb o wysokich standardach jakości.

## Tereny chronione i Obszary Natura 2000

Na terenie gminy Kobierzyce nie ma obszarów chronionych prawnie jak parki narodowe, krajobrazowe czy rezerwaty. Znajdują się natomiast 3 pomniki przyrody:

- w Małuszowie, na terenie przyszkolnym - lipa drobnolistna w wieku około 250 lat,

- w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Wrocławskiej 31, wiąz w wieku około 300 lat,

- w Krzyżowicach, przy drodze z Krzyżowic do Nowin – grupa dębów (11 szt.) w wieku 150-300 lat.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.

W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) - (Special Protection Areas - SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. "Ptasiej",

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - (Special Areas of Conservation - SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.

W 2004 roku Ministerstwo Środowiska, opracowało listę obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz listę proponowanych obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) wymagających objęcia ich ochroną w formie specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

Na opracowanych listach znajdowały się:

- 72 obszary specjalnej ochrony ptaków o łącznej powierzchni 3312,8 tys. ha (w tym obszary lądowe - 2433,4 tys. ha co stanowi 7,8 % pow. kraju)

- 184 projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk o łącznej powierzchni 1171,6 tys. ha co stanowi 3,6 % pow. kraju.

Na liście obszarów specjalnej ochrony ptaków, najbliżej gminy Kobierzyce (odległość od granic gminy – ok. 9 km) znalazły się Grądy Odrzańskie, międzynarodowy kod obszaru: PLB 020002, zlokalizowane  ok.16 km na wschód od terenu objętego inwestycją. Łączna powierzchnia obszaru wynosi 20 461,3 ha, w tym 12 581,5 ha położona jest w województwie dolnośląskim a 7879,8 ha w woj. opolskim. Ostoja obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek doliny środkowej Odry między Opolem a Wrocławiem. Dolina Odry ma w miejscu ostoi szerokość 10-12 km. Wypełniają ją młode osady, na niskiej tarasie zalewowej występują mady, zaś na wyższej tarasie są piaski. Żyzność gleb i długi okres wegetacyjny spowodowały, że dużą część tego tereny przekształcono na pola uprawne. Choć dolina została też w dużej części zmeliorowana, w niektórych miejscach zachowały się stare koryta rzeczne i pozostałości rozlewisk. Pomimo tego, że obszar ten jest użytkowany rolniczo, pozostał on jednym z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Odry. Jest on bardzo zróżnicowany pod względem bioróżnorodności gatunków i siedlisk. Poniżej przedstawiono mapę obszaru Grądy Odrzańskie.

W części wschodniej obszaru rosną duże płaty słabo przekształconych łęgów wiązowo-jesionowych, rzadziej łęgów wierzbowo-topolowych i grądów. Są to lasy szczególnie cenione przyrodniczo, stanowiące pozostałość Puszczy Niemodlińskiej rozciągającej się od Krapkowic, aż po ujście Odry, chronionej dzisiaj w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu. W rezerwatach Zwierzyniec i Kanigóra chronione są pozostałości pierwotnego lasu dębowo-grabowego, z ponad 200-letnim drzewostanem. W części zachodniej ostoi zachowało się znacznie mniej fragmentów leśnych, ale tu duże obszary zajmują łąki kośne, zarośla eutroficzne, szuwary oraz starorzecza. Ostały się tu także fragmenty lasów łęgowych. Ekstensywna gospodarka rolna prowadzona na całym obszarze gwarantuje dość dobry stan zachowania zbiorowisk nieleśnych, zaś odsunięcie od koryta rzeki wałów przeciwpowodziowych umożliwia regularne zalewanie łąk w czasie wysokich stanów wody, zwiększając w ten sposób ich produkcję pierwotną. Starorzecza są miejscem występowania rzadkich, ginących (figurujących w Czerwonej Księdze) lub chronionych gatunków roślin naczyniowych.

W ostoi „grądy odrzańskie” stwierdzono 133 gatunki lęgowych ptaków i ponad 56 gatunków nielęgowych.

Ponadto, organizacje pozarządowe zaproponowały dodatkową listę tzw. "Shadow List" wyrażając opinię, że sieć obszarów specjalnej ochrony siedlisk nie ujmuje w wystarczającym stopniu polskich zasobów siedlisk przyrodniczych. Obszary te nie zostały zamieszczone na listach przekazanych przez Polskę do Komisji Europejskiej, jednak zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej dla wszystkich tych obszarów należy stosować postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia lub planu na obszar Natura 2000.

Lista tych obszarów została zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i zawiera:

- 169 potencjalnych specjalnych obszarów ochrony siedlisk,

- 69 potencjalnych specjalnych obszarów ochrony ptaków.

Wobec braku informacji odnośnie tych obszarów, autorzy niniejszego opracowania skorzystali z materiałów opublikowanych na stronie Ministerstwa Środowiska Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 – „Shadow List”.

Zestawienie obszarów położonych na Dolnym Śląsku, które znalazły się na liście potencjalnych specjalnych obszarów ochrony siedlisk, pokazano na rysunku 3.

Rysunek 3. Mapka obszarów ujętych w „Shadow list”

Wszystkie wymienione obszary leżą poza granicami gminy Kobierzyce, Łęgi nad Bystrzycą są zlokalizowane ok. 6 km od granic gminy w kierunku zachodnim, Las Pilczycki ponad 10 km w kierunku północnym.

# Wydatki poniesione przez gminę Kobierzyce na realizacje zadań proekologicznych w latach 2004 - 2006

W tabeli 6 zestawiono wydatki poniesione przez gminę Kobierzyce na realizacje zadań współfinansowanych z funduszy proekologicznych.

Tabela 6. Wydatki w zł poniesione przez gminę Kobierzyce na realizację zadań proekologicznych w latach 2004-2006

| Wyszczególnienie środków finansowych | 2004 | 2005 | 2006 -stan na dzień 24.11.2006 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 237131 | 65213 | 143283 |
| z budżetu Gminy Kobierzyce: | 142164 | 72768 | 67496 |
| - na selektywną zbiórkę odpadów |  |  |  |
| - na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci | 7773 | 27854 | 30000 |
| - na utrzymanie zieleni | 33313 | 64810 | 50000 |
| - na kanalizację sanitarną | 4107000 | 19145000 | 3029000 |
| - w tym środki z WFOŚiGW w wysokości: pożyczka 1 mln zł i dotacja 1 mln zł w 2004 r. oraz pożyczka 4.650.000 zł i dotacja 4.633.000 zł w 2005 r. |  |  |  |
| - w tym środki z NFOŚiGW w wysokości: pożyczka 8.500.000 zł i dotacja 427.000 zł w 2005 r. |  |  |  |
| - w tym środki unijne - nie było dofinansowania |  |  |  |
| Razem wydatki | 4527381 | 19375645 | 3319779 |
| Ogółem wydatki w latach 2004-2006 | 27.222.805 |

# stan i ocena wykonania zadań wynikających z Gminnego programu ochrony środowiska

## Ochrona gleb

Cel 1 - Zmniejszenie degradacji związanej z działalnością rolniczą poprzez:

- podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów,

- optymalizacja zużycia środków ochrony roślin i nawozów,

- promowanie rolnictwa ekologicznego.

Cel 2 - Zmniejszenie degradacji wynikającej z zakwaszenia gleb poprzez:

- kontrola stopnia zakwaszenia gleb,

- stosowanie zabiegów agrotechnicznych mających na celu zmniejszenie zakwaszenia gleb.

W dniu 27.01.2005 r. odbyło się spotkanie z rolnikami z terenu gminy Kobierzyce na temat funduszy strukturalnych, inwestycji w gospodarstwach rolnych oraz tworzenia grup producenckich i pozyskiwania środków z UE dla tego typu grup.

W roku 2006 na zlecenie Gminy Kobierzyce Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu przeprowadziła badania gleb użytkowanych rolniczo na zawartość makroelementów (fosforu, potasu i magnezu) oraz pH, z wyliczeniem zalecanej dawki wapna na 1 ha przebadanej powierzchni UR. Przebadano ogółem 278 gospodarstw rolnych, pobrano 1859 próbek glebowych. Ogółem przebadano 3256,00 ha użytków rolnych. Na terenie gminy przeważają gleby o odczynie zasadowym-27%, lekko kwaśnym-26 % i kwaśnym 24 %. Natomiast w przedziale gleb od bardzo kwaśnych do lekko kwaśnych znajduje się 55 % badanych gleb. Na 34 % przebadanych gleb określono zbędne potrzeby wapnowania. Natomiast potrzeby wapnowania konieczne, potrzebne i wskazane określono dla 54 % przebadanych użytków rolnych.

W latach 2004-2006 przeprowadzono likwidację wielu nielegalnych wysypisk śmieci wraz z rekultywacją terenu m.in. w miejscowościach: Wierzbice, Królikowice, Tyniec n/Ślęzą, Kobierzyce, Pełczyce i Wysoka.

W dniu 08.12.2004 r. zorganizowano spotkanie z rolnikami z terenu gminy Kobierzyce na temat rolnictwa ekologicznego oraz możliwości dofinansowania do w/w rolnictwa. Informacje na temat rolnictwa ekologicznego zamieszczane są również w gazetce gminnej „Moja Gmina Moja Wieś”.

## Ochrona zasobów kopalin

Cel 1 - Ograniczenie sytuacji konfliktowych powstających na styku przemysłu wydobywczego i ochrony środowiska:

  - identyfikacja obszarów konfliktowych,

  - zminimalizowanie ujemnych oddziaływań kopalń surowców mineralnych na środowisko,

Cel 2 - Racjonalne wykorzystanie zasobów mineralnych:

  - kontrola wszystkich miejsc eksploatacji surowców mineralnych pod kątem przestrzegania wymogu uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin.

Na terenie gminy Kobierzyce działają dwa wyrobiska:

- w Rolantowicach - eksploatacja złoża kruszywa naturalnego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Henpiach” z/s w Rolantowicach,

- w Szczepankowicach - eksploatacja piasku przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych „EXPRIM” z/s we Wrocławiu.

Nie było skarg i zgłaszanych nieprawidłowości w działaniu w/w wyrobisk, w związku z powyższym nie przeprowadzano kontroli w tym zakresie.

Nie wydawane były nowe koncesje na eksploatację surowców mineralnych. Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał tylko decyzję nr 4/2006 z dnia 23.03.2006 r. zmieniającą koncesję Wojewody Wrocławskiego nr 5/E/98 z dnia 20.04.1998 r. na wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Rolantowice”, a dotyczyła ona zmiany nazwy koncesjobiorcy, zmniejszenia obszaru złoża i zmiany terminu ważności koncesji.

## Ochrona przyrody i krajobrazu

Cel 1 - Zwiększenie lesistości i poprawa gospodarki leśnej

W 2004 r. przeprowadzono  nasadzenia 13,5 tys. drzew na zrekultywowanym wyrobisku w Wierzbicach oraz ok. 5 tys. sadzonek drzew i  krzewów na terenach gminnych.

## Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Cel 1 - Sukcesywne rozbudowywanie sieci kanalizacyjnej.

Cel 2 - Wspieranie mieszkańców w działaniach prowadzących do uregulowania gospodarki ściekowej - podłączanie do istniejących kolektorów.

Cel 3 - Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych.

Cel 4 - Likwidacja miejsc nielegalnego zrzutu ścieków do wód lub do ziemi.

Sieć wodociągowa na terenie gminy Kobierzyce jest bardzo dobrze rozwinięta (33 miejscowości, wszystkie zwodociągowane). Trwa systematyczna jej rozbudowa zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego. Wykonano rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Biskupice Podgórne oraz drobne roboty modernizacyjne w pozostałych 6 stacjach. Wykonywane jest również połączenie z siecią miasta Wrocławia na potrzeby stref aktywności gospodarczej i nowe ujęcia głębinowe, co pozwoli zapewnić wystarczającą ilość wody dla wszystkich jej odbiorców.

Na koniec 2006 r. sieć wodociągowa będzie miała ok. 195 km długości. Zużycie wody w 2005 r. wyniosło 1767,9 dam3, w tym 381 dam3 przez gospodarstwa domowe.

Tabela 7. Wykaz ujęć wody dla wodociągów gminnych

| Użytkownik | Lokalizacja ujęcia | Ilość miejscowości podłączonych | Wielkość poboru |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qśrd | Qmaxd | wykorzystanie |
|  |  |  | [m3] | [m3] | [%] |
| EXPRIM Sp. z o.o. Wrocław | Księgnice | 5 | 1235 | 1272 | 97,10 |
|  | Kobierzyce | 8 | 632 | 1920 | 32,92 |
|  | Tyniec Mały | 1 | 1290 | 1440 | 89,59 |
|  | Tyniec nad Ślęzą | 3 | 72 | 624 | 11,54 |
|  | Wierzbice-Cieszyce | 7 | 553 | 1200 | 46,09 |
|  | Krzyżowice | 6 | 868 | 1896 | 45,78 |
|  | Biskupice Podgórne | 3 | 2436 | 3312 | 73,55 |

Rozbudowywana jest gminna sieć kanalizacji sanitarnej. Obecnie skanalizowane są miejscowości: Kobierzyce, Pustków Żurawski z osiedlem Żurawice, Bielany Wrocławskie, Wysoka, Ślęza, Domasław, Tyniec Mały oraz strefa aktywności gospodarczej Biskupice Podgórne.

Dokończono budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bielany Wrocławskie – ok. 10 km sieci, Wysoka – ok. 6,5 km sieci oraz zrealizowano nową kanalizację sanitarną w m. Tyniec Mały – ok. 21 km sieci, Domasław – ok. 12km sieci i Ślęza – ok. 7km sieci. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej o dł. ok. 1 km w m. Bielany Wrocławskie oraz odwodnienie dróg gminnych.

Sieć kanalizacji sanitarnej ma ok. 98 km długości.

Trwają prace projektowe kanalizacji kolejnych dziesięciu miejscowości, pozostałe 16 miejscowości objęte jest Programem Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęza i Oława, w ramach którego spodziewana jest realizacja inwestycji z Funduszu Spójności – trwają starania o pozyskanie środków. Zakłada się realizację skanalizowania całej gminy w najbliższych kilku latach, pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

Ścieki z Bielan Wrocławskich są odprowadzane do oczyszczalni we Wrocławiu -przepustowość instalacji odprowadzającej ścieki z Bielan Wrocławskich do sieci kanalizacyjnej Wrocławia to 1849 m3/d. Po zakończeniu rozbudowy połączenia sieci gminnej z siecią miasta Wrocławia wartość ta zwiększy się do około 12000 m3/d, co pozwoli na podłączenie nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej Wrocławia (zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i użytkowników indywidualnych). Ścieki z zachodniej części wsi Wysoka, kierowane są do kanału na sieci miejskiej w ul. Ołtaszyńskiej, ścieki z m. Domasław, Ślęza i Tyniec Mały kierowane są do Bielan Wrocławskich i dalej do sieci miejskiej.

Na terenie gminy Kobierzyce z kanalizacji korzysta około 40% ogółu gospodarstw. W pozostałych gospodarstwach najczęściej stosowanymi urządzeniami do usuwania ścieków bytowo-gospodarczych są bezodpływowe osadniki gnilne okresowo opróżniane oraz osadniki wykonane jako doły chłonne.

Udział poszczególnych sposobów oczyszczania ścieków na terenie gminy przedstawia się następująco:

- ok. 32,6 tys. m3/mies. do oczyszczalni ścieków we Wrocławiu,

- ok. 21 tys. m3/mies. do oczyszczalni zlokalizowanych na terenie gminy.

W związku ze zrealizowaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielany, Wysoka, Ślęza, Domasław, Tyniec Mały i wcześniej Kobierzyce następuje systematyczne włączanie nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej a tym samym likwidowane są ew. nielegalne miejsca zrzutu ścieków w tych miejscowościach.

## Ochrona powietrza

Cel 1 - ograniczenie emisji z niskich źródeł energetycznych

Cel 2 - ograniczenie emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych

Cel 3 - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Cel 4 - ograniczenie emisji niezorganizowanej przez przeanalizowanie i ewentualnie wdrożenie technologii pozyskiwania i energetycznego wykorzystywania biogazu z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów

W 2004 r. zlikwidowano w budynku byłego ośrodka zdrowia przy ul. Robotniczej 1 w Kobierzycach kotłownię węglową i zastąpiono ją kotłownią olejową. W 2005 r. również zlikwidowano kotłownię węglową w budynku Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym i zastąpiono ją kotłownią olejową.

Na terenie gminy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach działa kotłownia na słomę.

Na terenie gminy nie było skarg i zgłaszanych nieprawidłowości w działaniu zakładów przemysłowych, w związku z powyższym nie przeprowadzano kontroli w tym zakresie.

Na terenie gminy Kobierzyce sukcesywnie rozbudowywana jest sieć gazowa. Miejscowości zgazyfikowane to: Bielany Wrocławskie, Domasław, Ślęża, Tyniec, Wysoka Wg. stanu na dzień 31.12.2005 r. długość sieci gazowej wynosi 42 423 m, zaś ilość odbiorców 1158, w tym:

- gospodarstwa domowe – 1 039 szt.

- przemysł – 62 szt.

- usługi – 7 szt.

- handel – 25 szt.

- pozostali – 25 szt.

Sprzedaż gazu wynosi 36 725 900 m3/rok, w tym:

- gospodarstwa domowe – 1 795 600 m3/rok

- przemysł – 33 375 500 m3/rok

- usługi – 116 300 m3/rok

- handel – 695 400 m3/rok

- pozostali – 743 100 m3/rok.

W 2006 r. w związku z budową nowych zakładów w TSSE Biskupicach Podgórnych wykonano 9 548 m sieci gazowych, w tym:

- gazociąg stalowy Dn 300 – 4 126 m,

- gazociągi PE  - 5 422 m o średnicy:

  - 315 – 2 191 m.

  - 225 – 1 071 m

  - 160 – 1 527 m

  - 125 –      32 m

  - 90 –      578 m

  - 63 –        23 m

- stacje pomiarowe:

  - Q = 3 000 m3/h - LG Philips LCD Poland Sp.z o.o,

  - Q = 3 600 m3/h - LG Electronics (montaż lodówek),

  - Q = 250 m3/h - LG Electronics (montaż telewizorów).

W 2007 r. planowana jest sprzedaż gazu w ilości – 10 311 700 m3/rok (na podstawie  podpisanych umów sprzedaży gazu) w tym:

- LG Philips LCD Poland Sp.z o.o. – 6 800 000 m3/rok

- LG Electronics (montaż telewizorów) – 390 700 m3/rok

- LG Electronics (montaż lodówek) – 3 121 000 m3/rok

planowana sprzedaż gazu na rok 2007 – 9 442 000 m3/rok (na podstawie wydanych warunków przyłączeniowych), w tym:

- LG Chem Poland Sp. z o.o. – 2 207 000 m3/rok

- LG Innotek Poland Sp. zo.o. – 230 000 m3/rok

- Dong-Yang LG Electronics 7 – 450 000 m3/rok

- Heesung Electronics Poland Sp.z o.o. – 6 393 000 m3/rok

- Dongseo Display Poland Sp. z o.o. – 162 000 m3/rok.

W latach 2004 – 2006 zmodernizowano 8,43 km dróg gminnych.

## Ochrona środowiska przed hałasem

Cel 1 - Nasadzenia pasów zieleni ochronnej w pobliżu ciągów komunikacyjnych.

Cel 2 - Ograniczenie ruchu ciężkiego na drogach przechodzących przez tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej.

Cel 3 - Utrzymywanie nawierzchni dróg w dobrym stanie technicznym.

Na terenie gminy Kobierzyce dokonano nasadzenia:

1) drzew wzdłuż drogi nr 10/13 w Magnicach (aleja Topolowa):

- Populus nigra „Italica” (Topola włoska) – 90 sztuk.

2) drzew i krzewów w pasie drogi nr 110/4 w Bielanach Wrocławskich:

- Irga – 320 sztuk

- Jałowiec – 30 sztuk

- Śliwa ozdobna – 7 sztuk

- Katalpa – 10 sztuk

- Tawuła – 30 sztuk.

Na terenie gminy Kobierzyce drogi gminne są utrzymywane w należytym stanie, latach 2004 – 2006 zmodernizowano 8,43 km dróg gminnych.

W ramach ochrony przed hałasem na terenie gminy wprowadzono ograniczenia ruchu ciężkiego na drogach przechodzących przez tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej w następujących miejscowościach: Ślęza, Tyniec Mały, Tyniec nad Ślęzą, Wierzbice, Wysoka.

## Monitoring środowiska

Cel - Dalszy rozwój monitoringu wszystkich elementów środowiska zgodnie z wymogami prawa polskiego i przepisami Unii Europejskiej – stworzenie spójnego monitoringu

W 2006 r. przeprowadzono badania:

- składu wód powierzchniowych na potoku Kasiny-pobór 4 próbek (dwie w górnym biegu cieku, powyżej terenu inwestycji LG, a dwie w dolnym biegu, poniżej inwestycji) i analiza na zawartość: metali ciężkich (m.in. miedź, nikiel, cynk, rtęć, kadm, ołów, chrom), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), przewodność elektrolityczna właściwa i odczyn (pH).

- gleby w obrębie inwestycji LG -pobór 6 próbek (na dwóch głębokościach) i analiza na zawartość: metali ciężkich (miedź, cynk, kadm, ołów) oraz siarczanów i azotanów, mineralizacja i pH gleby.

- roślin w obrębie inwestycji LG -pobór 8 próbek  i analiza na zawartość: metali ciężkich (cynk, ołów) i siarki.

## Edukacja ekologiczna

Cel - Rozwój edukacji ekologicznej

Na terenie gminy Kobierzyce na bieżąco prowadzona jest edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach.

Społeczeństwo jest informowane na bieżąco o stanie środowiska w gminie i działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony m.in. w prasie lokalnej („Moja Gmina Moja Wieś” oraz na stronie internetowej.

Władze gminy współdziałają z mediami - z prasą lokalną – dwutygodnikiem powiatowym – „Express wrocławski - Ziemianin” w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony.

# Podsumowanie i wnioski

„Program Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce” stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w gminie. Fundamentalnym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

Przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia gminy doprowadziła do zmiany wizerunku regionu. Gmina Kobierzyce z typowo rolniczej zmieniła się w przemysłowo - rolniczą. Dzięki przyciągnięciu strategicznych inwestorów znacznie spadło bezrobocie.

W gminie Kobierzyce bardzo dużą uwagę przywiązuje się do ochrony środowiska, do przestrzegania prawa. Sprzyja temu wprowadzenie na terenie gminy nowoczesnych technologii, które przyczyniają się do kształtowania nowego wizerunku gminy. Nowe zakłady są zobligowane do ścisłego przestrzegania prawa ochrony środowiska w trosce o własny wizerunek. Dzięki temu wzrasta też presja na inne zakłady w kierunku przestrzegania prawa i ograniczenia oddziaływania na środowisko.

Gmina Kobierzyce dba o jakość środowiska naturalnego, prowadzi monitoring środowiska wokół obiektów przemysłowych, które potencjalnie mogą oddziaływać ponadnormatywnie na środowisko (składowisko odpadów komunalnych oraz strefa przemysłowa). Gmina także sukcesywnie realizuje zadania zidentyfikowane w Programie Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce.

# Text boxes

Gmina Kobierzyce