# UCHWAŁA Nr IX/83/07

## Rady Gminy Kobierzyce

# z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy MacMilana i autostradzie A4 w północno – zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr LI/593/06 z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy 
ul. MacMilana i autostradzie A4 w północno-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie, po stwierdzeniu zgodności ustaleń projektu zmiany planu z zapisem zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce (Uchwała Nr XL/506/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2005 roku), uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

- Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. MacMilana i autostradzie A4 w północno-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie - zwaną dalej zmianą planu.

- Zmiana planu obejmuje obszar zawarty w granicach określonych na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustalenia zmiany planu wyrażone są w postaci:

  - niniejszej uchwały stanowiącej tekst zmiany planu;

  - rysunku zmiany planu w skali 1:2000 stanowiącego załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały, obowiązującego w zakresie: granic obszaru objętego zmianą planu, funkcji terenów, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, nieprzekraczalnych linii zabudowy, granic strefy uciążliwości emisji hałasu od autostrady, orientacyjnej lokalizacji stanowisk archeologicznych, przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia wraz z obszarem oddziaływania, przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia, strefy od gazociągu wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjno-pomiarowej gazu oraz granicy strefy ochronnej cieku wodnego.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- zmianie planu – należy przez to rozumieć zmianę planu, o której mowa w § 1 uchwały;

- rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:2000 stanowiący integralną część niniejszej uchwały;

- terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć zewnętrzny obrys budynku;

- powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami;

- infrastrukturze towarzyszącej – należy przez to rozumieć urządzenia budowlane, towarzyszące budynki gospodarcze, garaże oraz obiekty małej architektury;

- środki ochrony czynnej – należy przez to rozumieć urządzenia i obiekty służące ochronie przed emisją ponadnormatywnego poziomu hałasu pochodzącego z terenów komunikacji samochodowej.

ROZDZIAŁ II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 4

Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem AG, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: tereny aktywności gospodarczej.

  - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację zabudowy usługowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  - Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto:

- lokalizację dróg wewnętrznych,

- lokalizację urządzeń reklamowych,

- lokalizację środków ochrony czynnej,

- lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

- lokalizację rowów melioracyjnych oraz urządzeń mających na celu odprowadzania wód opadowych.

  - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- dla projektowanych budynków obowiązują określone na rysunku zmiany planu nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających terenu KDL oraz od terenów komunikacji poza obszarem opracowania;

- obowiązuje zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenu oznaczonego symbolem 
ZL 1;

- od autostrady obowiązują linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi.

  - Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - w granicach działki należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych wynikającą 
z charakteru projektowanej działalności oraz z rzeczywistych potrzeb ustalonych na etapie sporządzenia projektu budowlanego;

  - maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 85 % powierzchni działki budowlanej;

  - wysokość budynków, liczona od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu lub górnej krawędzi stropodachu, nie może przekroczyć: 24,0 m.

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: G, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo (stacja redukcyjno – pomiarowa gazu Io).

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w gaz.

- Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: W/K, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: tereny infrastruktury technicznej – wodociągi i kanalizacja.

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków.

- Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: ZL1, ZL2, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

- Funkcja wiodąca terenu: tereny lasów.

- Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych 
z gospodarką leśną.

- Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz innych urządzeń mających na celu odprowadzenie wód opadowych.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy związanej z produkcją leśną.

5. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem WS, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

    - Funkcja wiodąca terenu: tereny wód powierzchniowych.

    - Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: zachowanie istniejącego cieku wodnego.

    - Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto:

- przekraczanie cieku sieciami infrastruktury technicznej oraz drogowej,

- lokalizację urządzeń służących regulacji cieku.

6. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem R, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

1) Funkcja wiodąca terenu: tereny rolnicze.

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych 
 z produkcją rolniczą.

3) Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto:

- lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz innych urządzeń mających na celu odprowadzenie wód opadowych,

- lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- lokalizację urządzeń reklamowych.

    - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy związanej z produkcją rolniczą.

§ 5

# Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: KDA1 i KDA2, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznej komunikacji drogowej.

  - Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje się: lokalizację autostrady A4 w terenie KDA1 oraz autostrady A8 w terenie KDA2.

  - Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: lokalizację, wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej po uzgodnieniu z zarządcą drogi.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDL, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznej komunikacji drogowej.

  - Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje się: lokalizację drogi kl. „L”- lokalnej.

  - Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

  - Zasady i standardy urządzania terenu:

    - szerokość ulicy w liniach rozgraniczających – od 15,0 m do 18,0 m – zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu,

    - ulica zakończona placem do zawracania w rejonie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu – zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: KDW, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

  - Funkcja wiodąca terenu: tereny wewnętrznej komunikacji drogowej.

  - Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje się: lokalizację drogi wewnętrznej.

  - Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

  - Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 6,0 m.

§ 6

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

            - W granicach obszaru objętego zmianą planu wyznacza się obszar oddziaływania linii energetycznej wysokiego napięcia, stanowiący postulowany obszar ograniczonego użytkowania:

    - o szerokości 70,0 m (po 35,0 m od osi linii) - na odcinku istniejącej linii 220 kV przeznaczonym do przebudowy (do czasu przebudowy odcinka linii na linię trzytorową);

    - o szerokości 40,0 m (po 20,0 m od osi linii) - na ww. odcinku istniejącej linii 220 kV, po jego przebudowie na linię trzytorową;

    - o szerokości 70,0 m (po 35,0 m od osi linii) - na odcinku istniejącej linii 220 kV przeznaczonym do likwidacji (do czasu likwidacji odcinka linii);

    - o szerokości 40,0 m (po 20,0 m od osi linii) - na projektowanym odcinku linii trzytorowej 
220 kV.

            - W obszarze oddziaływania linii energetycznej wysokiego napięcia obowiązują następujące ustalenia:

    - Wyklucza się lokalizację budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

    - Dopuszcza się lokalizację parkingów, placów składowych, magazynów, budynków gospodarczych i garażowych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez administratora sieci.

            - Dopuszcza się zmniejszenie obszaru oddziaływania w przypadku zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych.

            - W przypadku zastosowania rozwiązań technicznych umożliwiających zmniejszenie obszaru oddziaływania, obowiązuje szerokość obszaru określona przez administratora sieci.

            - W przypadku zmiany przebiegu linii energetycznej, obszar oddziaływania stosuje się zgodnie ze zmienionym przebiegiem linii.

            - W przypadku skablowania linii energetycznych wysokiego napięcia, wyznaczony obszar oddziaływania przestaje obowiązywać.

            - W terenie oznaczonym symbolem R, w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu oznaczonego symbolem WS (wody powierzchniowe) wyznacza się strefę ochronną cieku wodnego, w obrębie której obowiązują następujące ustalenia:

- Wyklucza się lokalizację ogrodzeń oraz obiektów niezwiązanych z regulacją cieku.

- Wyklucza się trwałe składowanie surowców i materiałów masowych.

- Dopuszcza się zagospodarowanie jedynie zielenią niską.

- Obowiązuje zapewnienie dostępności dla służb melioracyjnych w celu prowadzenia bieżącej konserwacji oraz prac inwestycyjnych.

            - W terenie AG, w odległości 4,0 m od górnej krawędzi rowu obowiązują następujące ustalenia:

- Wyklucza się lokalizację ogrodzeń oraz obiektów niezwiązanych z regulacją cieku.

- Wyklucza się trwałe składowanie surowców i materiałów masowych.

- Dopuszcza się zagospodarowanie jedynie zielenią niską.

- Obowiązuje zapewnienie dostępności dla służb melioracyjnych w celu prowadzenia bieżącej konserwacji oraz prac inwestycyjnych.

            - Wyznacza się strefę ochronną od gazociągu wysokiego ciśnienia oraz od stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w odległości 25,0 m od gazociągu, w obrębie której obowiązują następujące ustalenia:

- obowiązuje zakaz lokalizacji budynków,

- obowiązuje wymóg zapewnienia swobodnego dojazdu oraz przemieszczania się wzdłuż gazociągu,

- w pasie o szerokości 2,0 m od gazociągu obowiązuje zakaz sadzenia drzew i krzewów,

- zagospodarowanie terenu należy uzgodnić z zarządcą gazociągu,

- wyklucza się prowadzenie działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji,

- zagospodarowanie terenu, w tym lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, wymaga uzgodnienia z zarządcą gazociągu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

            - W obrębie strefy, o której mowa w ust 9, operator gazociągu jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatację.

            - Wyznacza się strefę ochronną od gazociągu wysokiego ciśnienia oraz od stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w odległości 35,0 m od gazociągu, w obrębie której wyklucza się lokalizację obiektów użyteczności publicznej.

            - Ustala się wyznaczoną na rysunku zmiany planu granicę strefy uciążliwości emisji hałasu od autostrady w odległości 150 m od linii rozgraniczających autostrady A4.

            - W obrębie strefy, o której mowa w ust. 12, dopuszcza się lokalizowanie obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi pod warunkiem realizacji środków ochrony czynnej, na warunkach wynikających z przepisów szczególnych.

§ 7

Terminy i sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

Tereny, dla których zmiana planu ustala inne przeznaczenie niż funkcjonujące przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą planu.

§ 8

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni publicznych.

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie występują obszary przestrzeni publicznej.

§ 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

ROZDZIAŁ III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 10

Zasady uzbrojenia terenów oraz zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej.

- Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów:

- Zaopatrzenie budynków w wodę docelowo winno odbywać się z istniejącej sieci wodociągowej.

- Wyklucza się budowę własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30,0 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3/dobę.

- Ustala się obowiązek docelowego odprowadzenia wszystkich ścieków komunalnych do komunalnej sieci kanalizacyjnej.

- Ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków przemysłowych, w tym ścieków niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W terenach inwestycyjnych obowiązuje odprowadzanie ścieków opadowych do kanalizacji deszczowej lub do rowu melioracyjnego, na warunkach określonych przez administratora cieku.

- Tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi winny być utwardzone i skanalizowane.

- Ustala się obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych na terenie własnym inwestora.

- Dopuszcza się rozprowadzenie wód opadowych na działce własnej, w sposób niepowodujący zakłóceń stosunków wodnych na gruntach przyległych.

- Zaopatrzenie w gaz winno odbywać się z rozdzielczej sieci gazowej, zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną winno odbywać się z sieci energetycznej, zgodnie 
z warunkami określonymi przez zarządcę sieci.

- Ogrzewanie budynków paliwem o niskiej zawartości zanieczyszczeń takich jak: olej opałowy, energia elektryczna, gaz i inne uznane za ekologiczne.

- Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych winno odbywać się poprzez gromadzenie 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na wysypisko odpadów komunalnych.

- Unieszkodliwienie odpadów poprodukcyjnych, w tym odpadów niebezpiecznych, winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

    - Dopuszcza się przebudowę określonego na rysunku planu odcinka istniejącej linii energetycznej wysokiego napięcia 220 kV na linię trzytorową (1x220 kV i 2x110 kV).

    - Dopuszcza się likwidację odcinka istniejącej linii energetycznej wysokiego napięcia 220 kV.

    - Dopuszcza się budowę projektowanego odcinka trzytorowej linii energetycznej wysokiego napięcia (1x220 kV i 2x110 kV).

    - Dopuszcza się realizację linii energetycznych wysokiego napięcia jako linii kablowych.

    - Istniejące sieci infrastruktury technicznej położone w granicach obszaru objętego zmianą planu mogą być modernizowane przy uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania.

    - Nowe sieci infrastruktury technicznej powinny być lokalizowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w sposób zapewniający racjonalne zagospodarowanie i użytkowanie terenów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w zmianie planu oraz w sposób zapewniający dostęp do sieci w celu ich konserwacji i modernizacji.

    - Urządzenia infrastruktury technicznej, dla których nie przewidziano wydzielonych terenów 
i które nie będą mogły być realizowane w sąsiednich terenach komunikacji, mogą być realizowane w liniach rozgraniczających terenu zabudowy produkcyjnej oraz terenu rolniczego.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 11

##### Zasady ochrony środowiska przyrodniczego.

- Wyklucza się możliwość wprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych ścieków.

- W przypadku realizacji inwestycji na gruntach zdrenowanych wprowadza się obowiązek przebudowy systemu drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z właściwym organem ds. melioracji).

- Odprowadzenie wód opadowych do rowów melioracyjnych oraz wszelkie kolizje z urządzeniami wodno-melioracyjnymi, wymagają uzyskania zgody ich właścicieli.

- Odwodnienie obszarów przyległych do terenu autostrady, należy prowadzić niezależnie od odwodnienia autostrady.

§ 12

###### Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

- Z uwagi na wartości krajobrazowe obszaru objętego zmianą planu, planowana zabudowa powinna posiadać wysokie walory architektoniczne i być starannie wpisana w krajobraz.

- W granicach obszaru objętego zmianą planu ustala się, wyznaczoną na rysunku planu, strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego nr 35/100/81-28 AZP – osada ludności kultury łużyckiej.

- W obrębie strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego oraz w jego najbliższym sąsiedztwie, obowiązuje wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową poprzedzających wszelkie zamierzenia budowlane.

- Z uwagi na możliwość dokonania odkryć stanowisk archeologicznych w trakcie realizacji inwestycji, na pozostałym obszarze objętym zmianą planu obowiązują następujące ustalenia:

- Wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgadniać 
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu w zakresie nadzoru archeologicznego.

- Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacja inwestycji, to jest przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie.

§ 13

Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

na podstawie przepisów odrębnych.

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie występują tereny górnicze, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30 %.

§ 15

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

        - Załącznik graficzny nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:2000,

        - Załącznik nr 2 – Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych 
w zmianie planu.

        - Załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy MacMilana i autostradzie A4 w północno – zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie.

SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

1. Ustala się następujący sposób realizacji inwestycji infrastruktury technicznej:

  - w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej   – przewiduje się rozbudowę sieci,

  - w zakresie realizacji wodociągów                – przewiduje się rozbudowę sieci,

  - w zakresie realizacji sieci drogowej 		– przewiduje się modernizację drogi publicznej KDL.

2. Ustala się następujące źródła finansowania realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury 
      technicznej:

- w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej   	–  Gmina Kobierzyce;

- w zakresie realizacji wodociągów     	–  Gmina Kobierzyce;

- w zakresie realizacji sieci drogowej 	   	–  Gmina Kobierzyce.

Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy MacMilana i autostradzie A4 w północno – zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy MacMilana i autostradzie A4 w północno – zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie do publicznego wglądu, tzn. w okresie od 19 lutego do 19 marca 2007r., a także w okresie następnych 14 dni nie zgłoszono żadnych uwag do projektu planu.